Инструменты  фирмы  BUCO,  Германия.

-  Съёмники

-  Отдельные части к съёмникам

-  Устройства жесткой сцепки для грузовиков

-  Трубчатые жесткие сцепки

Области использования:

| Обслуживание автомобилей | Гаражное хозяйство |
| --- | --- |
| Электропромышленность | Производство автомобилей |
| Машиностроение | Горнодобывающая промышленность |
| Общепромышленное применение | Железная дорога |

Опыт, который мы набрали в течение десятилетий, является Вашей гарантией постоянно высокого качества и долговечности нашей продукции – Сделано в Германии

Пожалуйста, обратите внимание на советы по безопасной работе, приведенные

на стр. 52 и 70 настоящего каталога, перед применением съёмников.

На странице 71 приведена таблица максимальных усилий для съемников и захватов BUCO

Автомобильное применение

Гидравлические съёмники

| Артикул - № | Страница |
| --- | --- |
| 10 | 6, 8, 34 |
| 13 | 7, 8 |
| 14 | 10 |
| 15 | 11 |
| 16 | 12, 13, 14 |
| 17 | 15, 16, 17 |
| 19 | 18 |
| 20, 21 | 19 |
| 22, 23 | 20 |
| 24-27 | 21 |
| 28, 29 | 22 |
| 30, 31 | 23 |
| 36, 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 40 | 25 |
| 44, 48 | 25, 26, 27 |
| 50 | 27 |
| 53 | 29 |
| 54 | 30 |
| 55 | 31 |
| 56 | 32 |
| 57 | 32 |
| 58 | 32 |
| 60 | 33 |
| 61 | 33 |
| 62 | 35 |
| 71, 74, 75 | 37, 38 |
| 80 | 38 |
| 83 | 38 |
| 85 | 39 |
| 100, 135, 140 | 39, 40 |
| 150, 151, 155 | 40, 41 |
| 180, 181 | 41 |
| 183 | 42 |
| 185 | 42 |
| 187 | 42 |
| 190 | 43 |
| 200, 210 | 43 |
| 220, 221 | 44 |
| 225 | 45 |
| 904, 905 | 48 |
| 909, 910 | 48, 49 |
| 930 | 49 |
| 1010, 1012, 1013 | 64 |
| 1015-1019 | 64, 65 |
| 2101-2116 | 66 |
| 2120 | 67 |
| 2130 | 67 |
| 2225 | 67 |
| 3000, 3010 | 68 |
| 3050-3090 | 69 |
| HY 360 - HY 362 | 45 – 47 |
| HY 960 – HY 985 | 53 – 61 |
| HS, HP, HZ | 10, 53, 54 |

# МЕХАНИЧЕСКИЕ СЪЕМНИКИ

# Съёмники

# Стандартные съёмники

Съёмники с двумя захватами		№ 10		№ HY 10

Захваты съёмника изготовлены ковкой из одной металлической заготовки, что гарантирует отсутствие изгиба даже при работе с экстремально высокими нагрузками.

Двойной профиль траверсы, упрочнённой трапециевидной формой, обеспечивает большое усилие.

Диапазон использования расширен имеющейся резьбовой направляющей болта, который перемещает траверсу.

Для быстрого и безопасного удаления колец любой формы, шестерён, колец подшипников, шарикоподшипников и т.д.

Механические: 				размеры в мм

| № | ↔ мм | ↕ мм | a | b | c | d | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/1 | 15-85 | 100 | 3 | 12 | 22 | 22 | 1,0 |
| 10/1А | 15-125 | 100 | 3 | 12 | 22 | 22 | 1,2 |
| 10/2 | 20-160 | 150 | 4 | 18 | 30 | 29 | 2,5 |
| 10/2А | 20-200 | 150 | 4 | 18 | 30 | 29 | 3,1 |
| 10/3 | 40-250 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 6,5 |
| 10/3А | 40-350 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 8,0 |
| 10/4 | 40-530 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 11,0 |

Гидравлические:					размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | a | b | c | d | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 10/2 | 20-160 | 150 | 4 | 18 | 30 | 29 | 3,2 |
| HY 10/2 А | 20-200 | 150 | 4 | 18 | 30 | 29 | 3,6 |
| HY 10/3 | 40-250 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 8,1 |
| HY 10/3А | 40-350 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 9,0 |
| HY 10/4 | 40-530 | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 12,5 |

Хорошо известные серии стандартных съёмников с гидравли-

ческим плунжером дают дополнительное усилие и позволяют

избежать трения на резьбе центрального болта. Достигается

лёгкое удаление плотно соединённых частей.

Стандартные  съёмники

Съёмники с тремя захватами		№ 13		№ HY 13

Прочный трехзахватный съёмник с параллельными передвижными лапами. Может быть использован для наружных, а также для внутренних работ путём простого разворота захватов (лап) съёмника.

Лёгкий и быстрый в использовании, такой же, как наш съёмник с двумя захватами, однако предоставляющий определённые преимущества при затруднительных работах по съёму.

Съёмник с тремя захватами не может опрокинуться даже при экстремальных условиях работы.

Важное замечание:

Лапы/захваты, удлинители и всё другое оборудование стандартных съёмников с двумя захватами может быть использовано в сочетании с нашим трехзахватным съёмником № 13.

Механические:		размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/1 | 15-80 | 100 | 1,1 |
| 13/1А | 15-120 | 100 | 1,4 |
| 13/2 | 20-160 | 150 | 3,7 |
| 13/2А | 20-200 | 150 | 4,3 |

Гидравлические:		размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY 13/2 | 20-160 | 150 | 4,3 |
| HY 13/2А | 20-200 | 150 | 4,9 |

Стандартные удлинители    № 10/-Е

Для всех работ, при которых досягаемость стандартных лап недостаточна, необходимо использование удлинителей.

Они легко устанавливаются, без применения какого-либо инструмента. Удлинители надеваются на траверсы, лапы таким же образом – на удлинитель. Неограниченная досягаемость может быть достигнута путём соединения большого количества удлинителей вместе.

| № | Для съёмника № | Кол-во | Достигаемое удлинение, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/АЕ | 10/1, 10/1А, 13/1, 13/1А | 1 шт. | 100 | 0,2 |
| 10/ВЕ | 10/2, 10/2А, 13/2, 13/2А | 1 шт. | 150 | 0,6 |
| 10/СЕ | 10/3, 10/3А, 10/4 | 1 шт. | 150 | 1,2 |

Дополнительная оснастка

# Для стандартных съёмников

Державка винта в составе с ходовым винтом и резьбовым переходником являются необходимым оснащением для всех съёмников при выполнении прессовых работ с резьбовыми отверстиями, в которых захваты с лапками бесполезны.

# Державки винта

| № | Для съёмника № | Для ходовых винтов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/1Н | 10/1, 10/1А, 13/1, 13/1А | ZB/1 | 0,1 |
| 10/2Н | 10/2, 10/2А, 13/2, 13/2А | ZB/2 | 0,3 |
| 10/3Н | 10/3, 10/3А, 10/4 | ZB/3 | 0,6 |

# Ходовые винты

| № | Для державок | Длина, мм | Резьба | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZB/1 | 10/1Н | 150 | М10 | 0,12 |
| ZB/2 | 10/2Н | 250 | М14 | 0,50 |
| ZB/3 | 10/3Н | 350 | М18х1,5 | 1,00 |

# Удлинители ходовых винтов

| № | Для ходовых винтов | Длина, мм | Резьба | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZBV/1 | ZB/1 | 100 | М10 | 0,12 |
| ZBV/2 | ZB/2 | 150 | М14 | 0,50 |
| ZBV/3 | ZB/3 | 150 | М18х1,5 | 1,00 |

# Резьбовые переходники

| № | Для ходовых винтов и удлинителей | Масса, кг | № | Для ходовых винтов и удлинителей | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М4/М10 |  | 0,02 | М16/М14 | ZB/2 + | 0,06 |
| М5/М10 |  | 0,02 | М18/М14 | + ZBV/2 | 0,07 |
| М6/М10 | ZB/1 | 0.02 |  |  |  |
| М8/М10 | + | 0,02 | М14/М18х1,5 |  | 0,10 |
| М10/М10 | ZBV/1 | 0,03 | М16/М18х1,5 | ZB/3 | 0,10 |
| М12/М10 |  | 0,03 | М18/М18х1,5 | + | 0,11 |
| М8/М14 | ZB/2 | 0,04 | М20/М18х1.5 | ZBV/3 | 0,12 |
| М10/М14 | + | 0,04 | М22/М18х1,5 |  | 0,14 |
| М12/М14 | ZBV/2 | 0,05 | М24/М18х1,5 |  | 0,15 |
| М14/М14 |  | 0,05 | М27/М18х1,5 |  | 0,20 |

# Стандартные захваты съёмника

| № | Для съёмника № | Кол-во | ↨ мм | Размеры лапки, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a | b | c | d |  |
| 10/А | 10/1, 10/1А, 13/1, 13/1А | 1 шт. | 100 | 3 | 12 | 22 | 22 | 0.3 |
| 10/В | 10/2, 10/2А, 13/2, 13/2А | 1 шт. | 150 | 4 | 18 | 30 | 29 | 0,6 |
| 10/С | 10/3, 10/3А, 10/4 | 1 шт. | 200 | 6,5 | 23 | 43 | 38 | 1,3 |

# Стандартные  комплекты

В металлических коробках

# Съёмники, сепараторы и экстракторы

Наборы серии 10/К заключают в себе хорошо известный стандартный съёмник BUGO с двумя захватами № 10 с расширенным составом специального оборудования, включая сепараторы, съёмник наконечников аккумуляторных батарей и экстракторы.

Идеальная комбинация инструментов собрана для быстрого и безопасного снятия шестерён, шарикоподшипников, колец подшипников, шкивов и т.п. Вся линейка резьбовых переходников снабжается ходовыми винтами и удлинителями.

Сепараторы с их «ножевыми» кромками обеспечивают снятие деталей, когда требуется круговая опора во избежание повреждения плотно насаженных подшипников, колец подшипников и т.п. Также включены в набор съёмники наконечников аккумуляторных батарей.

Они необходимы для определенных ремонтных работ или обслуживания электрооборудования, небольших моторов, шарикоподшипников, рулевых колес и т.п.

Эти стандартные комплекты в металлических коробках имеют универсальное применение и являются необходимой принадлежностью для всех «продвинутых» цехов, ремонтных учреждений.

| № | Состав комплекта | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 10/К1АЕ | 1 стандартный съёмник 1пара удлинителей 1 пара державок 1 пара ходовых винтов 1 пара удлинителей 1 полный набор резьбовых переходников 1 сепаратор 1 съёмник наконечников аккумуляторных батарей | 10/1А 10/АЕ 10/1Н ZB/1 ZBV/1 М5/10-М12/10 60/1 40/1 | 6,8 |
| 10/К2АЕ | 1 стандартный съёмник 1 пара удлинителей 1 пара державок 1 пара ходовых винтов 1 пара удлинителей 1 полный набор резьбовых переходников 1 сепаратор | 10/2А 10/ВЕ 10/2Н ZB/2 ZBV/2 М10/14-М16/14 60/2 | 12,0 |
| 10/К3АЕ | 1 стандартный съёмник 1 пара удлинителей 1 пара державок 1 пара ходовых винтов 1 пара удлинителей 1 полный набор резьбовых переходников 1 сепаратор | 10/3 10/СЕ 10/3Е ZB/3 ZBV/3 М16-М27хМ18х1,5 60/3 | 23,0 |
| 10/К15 | 1 стандартный съёмник 1 пара удлинителей 1 пара державок 1 пара ходовых винтов 1 пара удлинителей 1 сепаратор | 10/1 10/2 10/АЕ 10/ВЕ 15/2 60/2 | 17,2 |

Демонстрационные  стенды

Превосходная помощь при продажах. Для витрин магазинов, прилавков и мастерских.

| № | Демонстрационный стенд, оснащенный инструментом: | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 10/St | по 1 съёмнику №№ 10/1, 10/1А, 10/2, 10/2А, 10/3 | 15,5 |
| 10/St | по съёмнику №№ 10/1, 10/1А, 10/2, 10/2А, 10/3 по паре удлинителей №№ 10/АЕ, 10/ВЕ, 10/СЕ | 19,5 |

### Гидравлические ходовые винты

Взаимозаменяемы со стандартными центральными винтами

Последующая установка гидравлических винтов (в состоянии

поставки) на съёмники всегда возможна без перенастройки траверсы.

Указания по установке:

Выверните верхний винт на вершину ходового винта, затем вверните/посадите центральный винт плотно против оси, вала или шпинделя, для завершения работы подтяните верхний винт для установки/подачи гидравлического давления на деталь, которую необходимо снять.

| № | Для съёмника № | Макс. усилие | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HS/2 | 10/2, 10/2А, 13/2, 13/2А, В10/2, 16/2, 16/2А, 62/2, 62/3 | 8 тонн | 1,3 |
| HS/3 | 22/3-22/5, 23/3-23/5 | 13 тонн | 2,8 |
| HS/4 | 10/3, 10/3А, В10/3, В10/3А, 16/3, 16/3А, 16/4, 62/4 | 13 тонн | 3,0 |
| HS/5 | 22/6, 23/6, 24/1-27/1, 24/2-27/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 140 | 15 тонн | 3,9 |
| HS/5K | 10/4, В10/4 | 15 тонн | 3,4 |
| HS/6 | 16/5, 17/3А, 17/4, 17/5, 19, 62/5 | 15 тонн | 3,6 |

Удлинители для гидравлических ходовых винтов № HS/6

| № | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| HS/6-V1 | 50 | 0,2 |
| HS/6-V2 | 100 | 0,4 |
| HS/6-V3 | 150 | 0,6 |

Шайбы-подпятники

Поддерживают центральный или ходовой винт на валу с отверстием.

Шайбы-подпятники, установленные на отверстие, создают твердую опору. Центральный или ходовой винт съёмника передает усилие через шайбу-подпятник.

Поштучно шайбы-подпятники перечислены в таблице прайс-листа, стр. 3.

Комплект шайб-подпятников

| № | Для осевых отверстий, мм | Состав | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/DK | (10 - ( 44 | Набор из 18 шайб-подпятников | 1,3 |

Гидравлические  прессы

Огромные усилия при малых размерах

Очень просты в работе

Гидравлический пресс может быть применим вместе с механическим съёмником.

Где только возможно, сильно затянутые детали могут быть разъединены с помощью нашего гидравлического съёмника. Рабочее усилие значительно уменьшено, и, таким образом, резьба центрального винта будет служить дольше.

| № | Макс. момент | Ход, мм | d, мм | h, мм | Макс. усилие | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/1 | 60Н(м | 8 | 24 | 50 | 8 тонн | 0,5 |
| 15/2 | 70Н(м | 12 | 32 | 75 | 15 тонн | 1,8 |

Указания по установке:

Установите пресс в исходном (с опущенным поршнем) состоянии между валом и центральным винтом съёмника, затяните слегка центральный винт для удержания пресса в рабочей позиции. Операцию съёма начинайте с подтягивания винта гидравлического пресса. Эти же действия повторяйте, если деталь, которую необходимо снять, не освобождается.

Примечание: всегда приводите гидравлическую систему в исходное состояние после использования. Поршень пресса автоматически не утапливается/опускается.

Демонстрационные стенды

Превосходная помощь при продажах. Для витрин магазинов,

прилавков и мастерских.

| № | Демонстрационный стенд, оснащенный инструментом: | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 16/ST | По 1 съёмнику №№ 16/1, 16/1А,16/2, 16/2А, 16/3 | 17,0 |

Комплект универсальных съёмников

В металлическом чемодане

| № | Состав | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 16/К15 | 1 универсальный съёмник 1 универсальный съёмник 1 пара захватов-удлинителей 1 пара захватов-удлинителей 1 гидравлический пресс 1 сепаратор | №16/1 №16/2 №16/А-200 №16/В-300 №15/2 №60/2 | 16,6 |

Универсальные съёмники

2-х захватные

Механические:			размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | ↔ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/1 16/1А 16/2 16/2А 16/3 16/3А 16/4 16/5 | 25-80 25-130 50-160 60-200 80-250 80-350 110-520 170-640 | 100 100 150 150 200 200 200 225 | 70-130 80-180 105-220 120-270 160-330 160-420 195-600 260-715 | 1,0 1,2 3,0 3,2 7,0 8,0 14,0 23,5 |

Гидравлические:			размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | ↔ мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY16/2 HY16/2А HY16/3 HY16/3А HY16/4 HY16/5 | 50-160 60-200 80-250 80-350 110-520 170-640 | 150 150 200 200 200 185 | 105-220 120-270 160-330 160-420 195-600 260-715 | 3,6 3,8 8,5 9,4 17,0 25,0 |

Указания по установке:

Выверните верхний винт на вершину ходового винта, затем вверните/

посадите центральный винт плотно против оси, вала или шпинделя,

для завершения работы подтяните верхний винт для установки/подачи

гидравлического давления на деталь, которую необходимо снять.

Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | количество | ↨ мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/А 16/В 16/C 16/D | 16/1, 16/1А 16/2, 16/2А,HY16/2,HY16/2А 16/3-16/4, HY16/3-HY16/4 16/5, HY16/5 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 100 150 200 225 | 0,25 0,6 1,3 2,3 |

Захваты универсального съёмника, удлинённые

| № | Для съёмника № | Количество | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/А-200 16/А-250 16/В-220 16/В-300 16/С-300 16/С-400 16/С-500 16/C-SP 16/D-300 16/D-400 16/D-500 16/D-SP | 16/1, 16/1А 16/1, 16/1А 16/2, 16/2А, HY16/2, HY16/2А 16/2, 16/2А, HY16/2, НY16/2А 16/3, 16/3А, 16/4 HY16/3, НY16/3А, HY16/4 16/5, HY16/5 16/5, HY16/5 16/5, HY16/5 16/5, HY16/5 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 200 250 220 300 300 400 500 300-500 300 400 500 400-700 настраив. | 0,6 0,7 0,9 1,1 2,3 2,7 3,7 4,5 2,9 3,2 4,2 10,0 |

Универсальные съёмники

2-х захватные со специальными лапками

Модель с толщиной лапок 2,0 мм

Может быть использован в ограниченном пространстве. Лапки плоские и заостренные на краю. Имеются специальные захваты различной длины.

Съёмники

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размеры лапки захвата, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/0 16/0А | 20-80 20-130 | 100 100 | 60 60 | 3,5 3,5 | 35 35 | 2 2 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,0 1,2 |

Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А1 | 16/0, 16/0А | 2 шт. | 100 | 3,5 | 35 | 2 | 6 | 13 | 27 | 0,5 |

# Захваты универсального съёмника, удлинённые

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А1-200 16/А1-250 | 16/0,16/0А 16/0,16/0А | 2 шт. 2 шт. | 200 250 | 3,5 3,5 | 35 35 | 2 2 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,1 1,1 |

Модель с толщиной лапок 3,6 мм

Лапки обладаю тем же усилием, что и стандартные. Посредством

плоских заостренных кромок захваты могут быть использованы в

ограниченном пространстве.

Имеются специальные захваты различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А1 16/А1 | 20-80 20-130 | 100 100 | 80 80 | 4,5 4,5 | 45 45 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,0 1,2 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А2 | 16/01, 16/01А | 2 шт. | 100 | 4,5 | 45 | 3,6 | 6 | 13 | 27 | 0,5 |

# Захваты универсального съёмника, удлинённые

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А2-200 16/А2-250 | 16/0, 16/01А 16/0, 16/01А | 2 шт. 2 шт. | 200 250 | 4,5 4,5 | 45 45 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 0,5 1,3 |

# Универсальные съёмники

2-х захватные со специальными лапками

Модель толщиной лапок 3,6 мм, с очень узкими лапками 14 мм

Лапки узкие и заостренные на краю. Может быть использован в ограниченном пространстве. Имеются специальные захваты с тонкими лапками различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/02 16/02А | 20-80 20-130 | 100 100 | 50 50 | 2,5 2,5 | 25 25 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 14 14 | 1,0 1,2 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А3 | 16/02, 16/02А | 2 шт. | 100 | 2,5 | 25 | 3,6 | 6 | 13 | 14 | 0,5 |

# Захваты универсального съёмника, удлинённые

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/А3-200 16/А3-250 | 16/02,16/02А 16/02,16/02А | 2 шт. 2 шт. | 200 250 | 2,5 2,5 | 25 25 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 14 14 | 1,1 1,3 |

Модель с толщиной лапок 5,0 мм

Лапки обладают тем же усилием, что и стандартные.

Лапки – заострённые. Имеются специальные захваты с тонкими

лапками различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/2S 16/2AS | 50-160 60-200 | 150 150 | 190 190 | 6,5 6,5 | 65 65 | 5 5 | 8 8 | 17 17 | 40 40 | 3,0 3,2 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/В1 | 16/2S,16/2АS | 2 шт. | 150 | 6,5 | 65 | 5 | 8 | 17 | 40 | 1,2 |

# Захваты универсального съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 16/B1-200 16/B1-300 | 16/2S,16/2АS 16/2S,16/2АS | 2 шт. 2 шт. | 220 300 | 6,5 6,5 | 65 65 | 5 5 | 8 8 | 17 17 | 40 40 | 1,8 2,2 |

### Универсальные  съёмники

3-х захватные

Мощный универсальный 3-х захватный съёмник с переставляемыми захватами и большой зоной охвата.

Может использоваться для внутренних и наружных операций.

3-х захватный съёмник не может опрокинуться даже при экстремальных условиях использования.

Механические			размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/1 17/1А 17/2 17/2А 17/3 | 25-80 25-120 25-160 25-200 ХХ-250 | 100 100 150 150 150 | 1,4 1,6 3,6 4,0 8,6 |
| 17/3А 17/4 17/5 | 100-380 120-520 120-650 | 200 200 200 | 19,0 22,0 26,0 |

Гидравлические			размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY17/2 HY17/2А HY17/3 | 25-160 25-200 ХХ-250 | 150 150 200 | 4,4 4,8 10,4 |
| HY17/3А HY17/4 HY17/5 | 100-380 120-520 120-650 | 185 185 185 | 23,0 26,0 29,0 |

# Захваты съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/A 17/B 17/C | 17/1, 17/1А 17/2, 17/2А 17/3А,17/4,17/5 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 100 150 200 | 0,3 0,75 1,7 |

# Захваты съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/A-200 17/A-250 17/B-220 17/B-300 17/C-300 17/C-400 17/C-500 17/C-SP | 17/1, 17/1А 17/1, 17/1А 17/2, 17/2А 17/2, 17/2А 17/3А,17/4,17/5 17/3А,17/4,17/5 17/3А,17/4,17/5 17/3А,17/4,17/5 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 200 250 220 300 300 400 500 300-500 регулир. | 0,55 0,7 1,0 1,4 2,35 2,7 3,7 4,5 |

# Универсальные  съёмники

3-х захватные со специальными лапками

Модель с толщиной лапок 2,0 мм. Может быть использован в

ограниченном пространстве. Имеются специальные захваты

различной длины.

Съёмники				размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/0 17/0А | 25-80 25-130 | 100 100 | 70 70 | 4,5 4,5 | 45 45 | 2 2 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,4 1,6 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А1 | 17/0, 17/0А 17/1, 17/1А | 3 шт. | 100 | 4,5 | 45 | 2 | 6 | 13 | 27 | 0,9 |

Захваты универсального съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А1-200 17/А1-200 | 17/0,17/0А 17/1,17/1А 17/0,17/0А 17/1,17/1А | 3 шт. 3 шт. | 200 250 | 4,5 4,5 | 45 45 | 2 2 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,6 |

Модель с толщиной лапок 3,6 мм

Лапки обладают тем же усилием, что и стандартные. Посредством плоских заостренных кромок захваты могут быть использованы в ограниченном пространстве.

Имеются специальные захваты различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/01 17/01А | 25-80 25-130 | 100 100 | 100 80 | 6,0 5,5 | 60 55 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,4 1,6 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А2 | 17/0,17/0А 17/1,17/1А | 3 шт. | 100 | 6,0 | 60 | 3,6 | 6 | 13 | 27 | 0,9 |

# Захваты универсального съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А2-200 17/А2-250 | 17/0, 17/0А 17/1, 17/1А 17/0, 17/0А 17/1, 17/1А | 3 шт. 3 шт. | 200 250 | 6,0 6,0 | 60 60 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 27 27 | 1,6 2,0 |

Универсальные  съёмники

3-х  захватные со специальными лапками

Модель с толщиной лапок 3,6 мм, с очень узкими лапками 14 мм.

Лапки узкие заостренные на краю. Может быть использован в

ограниченном пространстве. Имеются специальные захваты с

тонкими лапками различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/02 17/02А | 25-80 25-130 | 100 100 | 50 50 | 2,5 2,5 | 25 25 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 14 14 | 1,4 1,6 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А3 | 17/02, 17/02А | 3 шт. | 100 | 2,5 | 25 | 3,6 | 6 | 13 | 14 | 0,9 |

# Захваты универсального съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/А3-200 17/А3-250 | 17/02, 17/02А 17/02, 17/02А | 3 шт. 3 шт. | 200 250 | 2,5 2,5 | 25 25 | 3,6 3,6 | 6 6 | 13 13 | 14 14 | 1,6 2,0 |

Модель с толщиной лапок 5,0 мм

Лапки обладают тем же усилием, что и стандартные. Лапки – заостренные.

Имеются специальные захваты с тонкими лапками различной длины.

Съёмники						размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Н(м | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/2S 17/2АS | 50-160 60-200 | 150 150 | 250 200 | 7,0 7,0 | 70 70 | 5 5 | 8 8 | 17 17 | 40 40 | 3,6 4,0 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/В1 | 17/2S, 17/2АS | 3 шт. | 150 | 7,0 | 70 | 5 | 8 | 17 | 40 | 2,2 |

# Захваты универсального съёмника, удлиненные

| № | Для съёмника № | Колич | ↨ мм | Макс. усилие | Размеры лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 17/В1-220 17/В1-300 | 17/2S, 17/2АS 17/2S, 17/2АS | 3 шт. 3 шт. | 220 300 | 7,0 7,0 | 70 70 | 5 5 | 8 8 | 17 17 | 40 40 | 3,0 4,0 |

Съёмники         19          HY19

3-х захватные

Усиленная модель

Может использоваться как 2-х, 3-х или 4-х захватный съёмник, причем траверсы – заменяемые.

Механический 		размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 150-700 | 200 | 39,0 |

Гидравлический		размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY 19 | 150-700 | 160 | 41,0 |

# Захваты универсального съёмника, стандартные

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨мм. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/HY | 19, HY19 | 1 шт. | 200 | 2,4 |

# Захваты универсального съёмника, удлинённые

| № | Для съёмника № | Колич. | ↨ мм | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19/D-300 19/D-400 19/D-500 19/D-SP | 19, HY19 19, HY19 19, HY19 19, HY19 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 275 375 475 375-675 (регулируемая) | 3,4 4,0 5,0 10,0 |

Съёмники			20		21		К  20/60

Хорошо известная конструкция для всех съёмных работ. Прочная, легкая, простая в обращении. Уникальная самозахватывающая система обеспечивает отсутствие скольжения лапок: чем труднее вытащить – тем плотнее захват. Захваты на обоих концах имеют одинаковую толщину и маленькие лапки, каждая для использования в стесненном пространстве.

2-х захватный:				 размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/1 20/2 | 20-150 40-200 | 80 130 | 0,72 1,6 |

3-х захватный:				размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/1 21/2 | 20-150 40-200 | 80 130 | 0,93 2,2 |

Универсальный набор

В металлическом чемодане

Комбинированный набор универсального назначения. Каждый укомплектованный двухзахватный съёмник может быть легко превращен в трехзахватный путем замены двухплечевой траверсы на соответствующую трехплечевую с добавлением дополнительного захвата.

Легкая взаимозаменяемость этих комбинированных наборов даёт возможность дополнительного широкого использования за счёт низкой стоимости.

| № | Состав | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| К20/60 | 1 универсальный съёмник №20/1 1 универсальный съёмник №20/2 1 сепаратор №60/1 1 сепаратор №60/2 1 трехплечевая траверса №21/1К 1 трехплечевая траверса №21/2К 1 захват №20/1Н 1 захват №20/2Н | 9,5 |

Съёмники			22		23		HY23

Прочная и устойчивая конструкция для всех видов применения. Простая в обращении. Очень широкий спектр применения. Самозахватывающая система обеспечивает отсутствие скольжения лапок. Большое давление за счёт усилия на винте автоматически увеличивает захват лапками.

Механический центральный винт взаимозаменяем с гидравлическим ходовым винтом.

Механический 2-х захватный

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/01 22/0 22/1 22/2 22/3 22/4 22/5 22/6 | 15-85 20-120 20-165 35-230 50-300 50-400 50-500 55-650 | 85 120 145 220 270 400 500 500 | 0,33 0,45 0,82 2,1 4,5 5,8 7,4 13,0 |

Механический 3-х захватный

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/01 23/0 23/1 23/2 23/3 23/4 23/5 23/6 | 15-85 20-120 20-165 35-230 50-300 50-400 50-500 55-650 | 85 120 145 220 270 400 500 500 | 0,46 0,61 1,1 2,7 5,7 7,9 10,5 17,5 |

Гидравлический 2-х захватный

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY 22/3 HY22/4 HY22/5 HY22/6 | 50-300 50-400 50-500 55-650 | 270 400 500 500 | 6,2 8,2 9,1 14,5 |

Гидравлический 3-х захватный

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY 23/3 HY23/4 HY23/5 HY23/6 | 50-300 50-400 50-500 55-650 | 270 400 500 500 | 7,7 10,7 12,2 18,6 |

Универсальный набор		К22/60

В металлическом чемодане

Иллюстрация демонстрирует сепаратор с универсальным съёмником, разделяющим две вплотную расположенных шестерни коробки передач. Они могут быть затем легко сняты с вала.

| № | Состав | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| К20/60 | 1 универсальный съёмник №22/1 1 универсальный съёмник №22/2 1 сепаратор №60/1 1 сепаратор №60/2 1 трехплечевая траверса №23/1К 1 трехплечевая траверса №23/2К 1 захват №22/1Н 1 захват №22/2Н | 10,2 |

Съёмники для тяжелых условий работы		24 - 27

Исключительно прочная конструкция в сочетании с большой мощностью. Универсальное использование захватов в пределах данных конструкций - они взаимозаменяемы. Съёмник с 5-ю захватами легко превращается в 4-, 3-, или 2-захватый съёмник. В случае с оспицованными колесами рекомендуется вставить лапы захватов между спицами ступицы. Это возможно при 3-, 4-, 5-, или 6-ти спицах. Используйте соответствующее количество захватов. Наши мощные гидравлические съёмники особенно рекомендуются для всевозможных производственных и ремонтных работ.

Механические			размеры в мм

| Колич. захватов | № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24/1 24/2 | 50-350 50-500 | 325 500 | 11,0 12,6 |
| 3 | 25/1 25/2 | 60-350 60-500 | 325 500 | 13,4 15,8 |
| 4 | 26/1 26/2 | 70-350 70-500 | 325 500 | 15,8 19,0 |
| 5 | 27/1 27/2 | 80-350 80-500 | 325 500 | 18,0 22,0 |

Гидравлические			размеры в мм

| Колич. захватов | № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HY24/1 HY24/2 | 50-350 50-500 | 325 500 | 12,3 14,0 |
| 3 | HY25/1 HY25/2 | 60-350 60-500 | 325 500 | 14,6 17,1 |
| 4 | HY26/1 HY26/2 | 70-350 70-500 | 325 500 | 17,2 20,3 |
| 5 | HY27/1 HY27/2 | 80-350 80-500 | 325 500 | 19,5 23,5 |

Единичные части		HY24 - HY27

Дополнительные захваты поставляются с соединительными пластинами, болтами и гайками

| № | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 24/1Н 24/2Н | 325 500 | 2,5 3,3 |

Центральный винтовой удлинитель удлиняет винт на 200 мм

| № | Для съёмника № | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 30SV | 24/2-HY27/2 30/1-HY30/2 31/1-HY31/2 | 2,5 |

Съёмники			28		29

Съёмники с изогнутыми захватами, устанавливаемые на разную длину

Механические

2-х захватные

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/1 28/2 | 20-170 20-230 | 130 200 | 1,1 2,5 |

3-х захватные

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/1 29/2 | 20-170 20-230 | 130 200 | 1,3 3,0 |

Съёмники			30		HY31

Это ряд сверхмощных и крепких съёмников с исключительно большими возможностями как по части извлечения, так и по захватываемой ширине.

Съёмники с бóльшими возможностями могут быть поставлены по запросу.

Новая улучшенная конструкция для перестановки захватов.

Взаимозаменяемый механический и гидравлический винт.

Механические			размеры в мм

| Колич. захватов | № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 30/1 30/2 | 850 1000 | 600 800 | 18,5 20,5 |
| 3 | 31/1 31/2 | 850 1000 | 600 800 | 25,0 28,2 |

Гидравлические			размеры в мм

| Колич. захватов | № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HY30/1 HY30/2 | 850 1000 | 600 800 | 19,9 21,9 |
| 3 | HY31/1 HY31/2 | 850 1000 | 600 800 | 26,4 29,6 |

Винт-удлинитель – см. № 30/SV  на стр. 22.

Съёмники			36		37

Очень маленькие, ручные и недорогие съёмники,

спроектированные для любых лёгких работ. Особое

самозапирающее устройство дает возможность захватам

плотно поджиматься к деталям, которые снимаются.

2-х захватные

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 36/1 36/2 | 10-55 10-75 | 40 65 | 0,13 0,16 |

3-х захватные

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 37/1 37/2 | 10-55 10-75 | 40 65 | 0,18 0,22 |

Съёмники				38

Двухзахватные с заостренными кончиками

Для использования в ограниченном пространстве.

Кромки кончиков заострены.

Механические					размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Нм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 38/1 38/2 38/3 | 6-100 10-140 15-140 | 70-85 85-120 125-155 | 45 65 75 | 2,5 2,5 4,5 | 25 25 45 | 2,5 3,5 3,5 | 4,5 5 5 | 8,5 11 11 | 23 31 31 | 0,4 0,8 1,0 |

# Винтовой удлинитель

| № | Удлинение, мм | Для съёмника BUKO № | ( опорной пяты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38/D1 38/D2 | 20 30 | 38/1, 38/1SP 38/2, 38/3, 38/3SP | 8 13 | 0,03 0,05 |

Съёмники			38/-SP

Двухзахватные со сверхтонкими кончиками

Для использования в ограниченном пространстве.

Кромки кончиков заострены.

Эти кончики для использования в очень узком пространстве

по сравнению с моделями 38/1 - 38/3.

Механические				размеры в мм

| № | ↔ мм | ↨ мм | Макс. момент, Нм | Макс. усилие | Размер лапки захвата | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т | кН | a | b | c | d |  |
| 38/1SP 38/3SP | 6-100 15-140 | 70-85 125-155 | 18 50 | 1,0 2,5 | 10 25 | 2,5 3,5 | 4,5 5 | 8,5 11 | 11 12 | 0,4 1,0 |

Съёмники клемм для аккумуляторной батареи

Очень маленький ручной съёмник для обслуживания аккумуляторных батарей, электрических устройств, маленьких моторов, шарикоподшипников и т.д.

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 40/1 40/2 | 10-50 10-70 | 40 65 | 0,19 0,32 |

Съёмники шарикоподшипников

Эти специальные экстракторы подшипников предпочтительны для снятия шариковых подшипников в «глухих» пазах и когда пространство ограниченно, где обычные съёмники невозможно применить. Вытянутая (удлиненная) форма съёмника позволяет удалить шарикоподшипники из самых укромных мест.

Экстрактор – силовой винт с корпусом.

| № | Для захватов | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 44/1 44/2 44/3 44/4 44/5 | 48/1, 48/2 48/3, 48/4, 48/5 48/4, 48/5, 48/6 48/5, 48/7, 48/8 48/5, 48/6,48/8 | 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 |

Захваты, набор из 4-х захватов

| № | Для экстракторов | Общая длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 48/1 48/2 48/3 48/4 48/5 48/6 48/7 48/8 | 44/1 44/1 44/2 44/2+44/3 44/2-44/5 44/3+44/5 44/4 44/4+44/5 | 140 145 175 175 185 190 235 235 | 0,07 0,11 0,18 0,18 0,25 0,37 0,57 0,78 |

Съёмники  шарикоподшипников

В таблице приведены 46 номеров наиболее применяемых шарикоподшипников соответствующих типоразмеров.

| № | Захват № | Подходит для шарикоподшипников |
| --- | --- | --- |
| 44/1 | 48/1 | 6000 6001 6002 6003 | 6200 |  |  |
|  | 48/2 | 6004 6005 | 6201 6202 |  |  |
| 44/2 | 48/3 | 6006 | 6203 | 6300 |  |
|  | 48/4 | 6007 | 6204 | 6301 6302 |  |
|  | 48/5 |  |  | 6303 6304 |  |
| 44/3 | 48/4 | 6008 | 6205 |  |  |
|  | 48/5 |  | 6206 |  |  |
|  | 48/6 |  | 6207 | 6305 |  |
| 44/4 | 48/5 | 6009 |  |  |  |
|  | 48/7 |  | 6208 | 6306 |  |
|  | 48/8 |  |  |  | 6403 6404 6405 |
| 44/5 | 48/5 | 6010 |  |  |  |
|  | 48/6 | 6011 6012 6013 |  |  |  |
|  | 48/8 |  | 6209 6210 6211 6212 | 6307 6308 6309 6310 6311 | 6406 6407 6408 6410 |

Как пользоваться съёмниками  № 44/48:

Определить номер шарикоподшипника, который нужно удалять. Выбрать необходимый съёмник и захваты в соответствии с таблицей.

- Установить лапки захватов симметрично между шариками во внешней обойме, установить центральный винт на середину оси, и, заворачивая винт, вытянуть подшипник захватами. В случае, когда номер подшипника не может быть установлен, определите расстояние между наружными и внутренними кольцами (обоймами) шарикоподшипника, в большинстве случаев это приблизительно соответствует толщине захвата, который следует использовать.

Наборы съёмников для подшипников

В металлическом ящике

| № | Состав | Для подшип- ников | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 44/К1 | 2 съёмника 44/1+44/2 набор из 4-х захватов 48/1-48/4 1 рукоятка | 6000-6007 6200-6204 6300-6302 | 1,5 |
| 44/К2 | 3 съёмника 44/3 - 44/5 набор из 5-ти захватов 48/4-48/8 1 рукоятка | 6008-6012 6205-6212 6305-6311 6403-6406 | 6,9 |
| 44/К3 | 5 съёмников 44/3 - 44/5 набор из 8-ми захватов 48/1-48/8 1 рукоятка | 6000-6012 6200-6212 6300-6311 6403-6406 | 7,7 |

Экстрактор (съёмник) для внутренних подшипников. Используется для извлечения из гнезд шариковых подшипников, внешних обойм шариковых подшипников, вкладышей, сальников и т.д. без повреждения. Оптимальная конструкция обеспечивает гарантированное извлечение внутреннего подшипника. Не перемещать под давлением.

Указания по использованию: Съёмник помещается в отверстие шарикового подшипника. Центральный винт съёмника внутренних подшипников затягивается до тех пор, пока губки съёмника не зажмут подшипник. Контропора наворачивается на винт съёмника. При закручивании гайки на контропоре съёмник извлекается вместе с подшипником.

Съёмники внутренних подшипников.

| № | Для отверстий, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 50/02 50/01 50/0 50/1 50/2 50/3 50/3А 50/4 50/5 50/6 50/7 50/8 | 5-6 6-8 8-12 12-16 16-20 20-27 24-30 27-36 36-46 46-58 58-70 70-100 | 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13 0,16 0,37 0,47 0,55 0,60 1,70 |

Съёмник для игольчатых шарикоподшипников

Совершенствование конструкции съемников, упрочнение элементов,

позволяет использовать данные съёмники практически для всех наиболее

распространенных игольчатых подшипников.

| № | Для отверстий диаметром, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 50/N1 50/N2 50/N3 50/N4 50/N5 50/N6 | 11,5-13 13-15 15-16,5 16,5-18,5 18,5-20 20-24 | 0,11 0,11 0,12 0,11 0,13 0,13 |

Наборы  съёмников

В металлическом ящике

Съёмники для внутренних подшипников

| № | Состав комплекта |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 50/КО | 4 шт. - съёмник внутр. подшипн. 1 шт. – контропора | № 50/0-50/3 № 55/1 | 1,4 |
| 50/К1 | 5 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – контропора | № 50/1-50/5 № 55/1+55/2 | 6,4 |
| 50/К2 | 7 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – контропора | № 50/1-50/7 № 55/1+55/2 | 4,4 |
| 50/К3 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 1 шт. - съёмник внутр. подшипн. 3 шт. – контропора | № 50/0-50/6 № 57/1 № 55/1+ 55/2+58/1 | 12,0 |

Комбинированные наборы

В металлической упаковке

Эти наборы включают в себя весь основной ассортимент съёмников,

как для внутренних, так и для наружных работ.

| № | Состав комплекта |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 52/К1 | 5 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – упор (контропора) 1 шт. – универсальный съёмник 1 шт. – съёмный патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумулятора | № 50/1-50/5 № 55/1+55/2 № 10/1 № 56 № 40/1 | 9,1 |
| 52/К2 | 7 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – упор (контропора) 2 шт. – универсальный съёмник 1 шт. – съёмный патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумулятора | № 50/1-50/7 № 55/1+55/2 № 10/1+10/2 № 56 № 40/1 | 13,2 |
| 52/К3 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 1 шт. - съёмник внутр. подшипн. 3 шт. – упор (контропора) 2 шт. – универсальный съёмник 1 шт. – съёмный патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумулятора | № 50/1-50/6 № 57/1 № 55/1+55/2+ 58/1 № 10/1+10/2 № 56 № 40/1 | 17,0 |
| 52/К4 | 8 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – упор (контропора) 2 шт. – универсальный съёмник 2 шт. - удлинитель 1 шт. – съёмный патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумулятора 1 шт. - шпильковерт | № 50/1-50/8 № 55/1+55/3 № 10/1+10/2 № 10/АЕ+10/ВЕ № 56 № 40/1 № 71/2 | 18,0 |

Съёмники для внутренних подшипников

На корпусе съёмника имеется несколько (1÷4) сегментов, которые дают возможность плавного расширения рабочей части съёмника и извлечения внутреннего подшипника.

| № | Для отверстия, мм | Колич. сегментов | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 53/1 53/2 53/3 53/4 53/5 53/6 53/7 53/8 53/9 53/10 53/11 53/12 53/13 53/14 53/15 53/16 | 5-7 7-9 9-12 10-13 13-17 14-19 16-21 18-23 20-25 25-30 30-37 35-42 38-45 43-50 45-55 50-60 | 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 | 0,05 0,05 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,12 0,25 0,25 0,25 0,40 0,60 0,70 |

Наборы съёмников

В металлическом ящике

| № | Состав комплекта |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 53/К1 | 5 шт. - съёмник внутр. подшипн 1 шт. – передвижной молоток 1 шт. – контропора | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10,53/11 54/1 55/1 | 3,2 |
| 53/К2 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 1 шт. – контропора | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10,53/13 55/1 | 3,3 |
| 53/К3 | 7 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – контропора | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13,57/0 55/1, 55/2 | 7,3 |
| 53/К4 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. - съёмник внутр. подшипн. 3 шт. – контропора | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13; 57/0, 57/1 55/1, 55/2, 58/1 | 13,6 |
| 53/К5 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 1 шт. – контропора 1 шт. – запасной патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумул. 1 шт. - съёмник | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13 55/1 56 40/1 16/1 (или 10/1) | 10,0 |
| 53/К6 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. – контропора 1 шт. – запасной патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумул. 2 шт. – съёмники | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13 57/0 55/1, 55/2 56 40/1 10/1, 10/2, (или 16/1, 16/2) | 15,0 |
| 53/К7 | 6 шт. - съёмник внутр. подшипн. 2 шт. - съёмник внутр. подшипн. 3 шт. – контр опора 1 шт. – запасной патрон 1 шт. – съёмник клемм аккумул. 2 шт. - съёмники | 53/4, 53/6, 53/9, 53/10, 53/11, 53/13 57/1, 57/0 55/1, 55/2, 58/1 56 40/1 10/1, 10/2, (или 16/1, 16/2) | 21,6 |

Передвижной  молоток	54	54/66

(ударный съёмник)

Для съёмников игольчатых и внутренних шарикоподшипников. Обеспечивает быстрое извлечение малых шарикоподшипников, особенно удобен для работы в замкнутом пространстве. Стержень передвижного молотка (ударного съёмника) крепится на винте съёмника внутренних шарикоподшипников, и подшипник извлекается ударом.

| № | Для съёмников внутренних шарикоподшипников | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 54/1 54/2 54/3 | 50/02-50/3А, 50/N1-50/N6, 53/1-53/10, 57/01 50/4-50/5, 53/7-53/14, 57/01 50/5-50/7, 53/15-53/16, 57/0 | 0,7 1,3 2,1 |

Съёмник с передвижным молотком

Для штифтов с внутренней резьбой

Съёмник с передвижным молотком используется

для извлечения деталей с внутренней резьбой,

например, по   DIN 7978 / ISO 8736

DIN 7979 / ISO 8735

| № | Состав | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 54/66 | Передвижной молоток Резьбовой адаптер: М4, М5, М6, М8, М10, М12 | 0,8 |

| Резьбовой адаптер | Соответствующий штифт |
| --- | --- |
|  | DIN 7978 | DIN 7979 |
| М 4 | -А 6 | -С 6 |
| М 5 | -А 8 | -С 8 |
| М 6 | -А 10 | -С10 -С 12 |
| М 8 | -А 12 -А 14 | -С14 -С 16 |
| М 10 | -А 16 | -С 20 |
| М 12 | -А 20 | – |

Контропора

2-х  захватное устройство

| № | Для съёмников внутренних подшипников | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 55/1 55/2 55/3 | 50/02-50/3А, 50/N1-50/N6, 53/1-53/10, 57/01 50/4-50/7, 53/7-53/14, 57/01 50/4-50/8,53/15-53/16,57/0 | 0,6 1,5 2,4 |

3-х  захватное устройство

Преимущества: 3 захвата – это равномерное распределение нагрузки,

надёжность, прочность, извлечение без перекосов, может быть

использовано как 2-х захватная контропора.

| № | Для съёмников внутренних подшипников | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 55/13 55/23 | 50/02-50/3А, 50/N1-50/N6, 53/1-53/10, 57/01 50/4-50/5, 53/7-53/13, 57/01 | 1,3 1,7 |

Набор резьбовых адаптеров

Для контропоры

Сочетание контропоры и резьбового адаптера даёт возможность

извлечения деталей с центральным отверстием с метрической

резьбой. Адаптер крепится на винте контропоры.

| № | Для контр-опор № 55/1, 55/2, 55/3, 55/13 | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 55/АS | Набор состоит из резьбовых адаптеров по 1 шт. для каждого адаптера №: М 4, М 5 М 6, М 8 М 10, М 12 | 0,2 |

Можно при заказе исключить из набора №№ 55/2 и 55/3.

Съёмный патрон		56

Сконструирован для удаления самых мелких колец, дисков, подшипников, втулок.

| № | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 5-32 | 135 | 1,5 |

Для затягивания кулачков поворачивайте гайку патрона вручную, так же как в случае сверлильного патрона – захваты кулачков.

Это устройство позволяет добиться успеха даже там, где обычные захваты съёмника не могут быть использованы. Например, легко удаляются подшипники, полностью утопленные (заглублённые). Для извлечения кулачки патрона вставляются во внутреннюю обойму подшипника. Когда кулачки зажимаются гайкой патрона, подшипники удаляются при повороте центрального винта. См. на рисунке, как работает съёмный патрон. Диаметр извлекаемого кольца больше, чем диаметр вала.

Съёмник внутренний			57

Очень прочные съёмники с высокой производительностью для больших подшипников, колец, втулок и т.п.

| № | Для отверстий диаметром, мм | Используются с № | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 57/01 57/0 57/1 57/2 | 25-40 40-75 55-115 100-200 | 55/2 55/3 58/1 58/2 | 0,4 1,2 2,1 6,3 |

Контропоры		58

Для осуществления прочного соединения между съёмником (экстрактором) и упором (тянущим устройством) центральный винт тянущего устройства вкручивается в гайку съёмника.

| № | Используются с № | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 58/1 58/2 | 57/1 57/2 | 3,9 6,1 |

Сепараторы	60	61

Незаменимы для удаления обойм, подшипников, шестеренок и т.д. Плоские стороны 2-х частей аппарата являются всесторонней опорой с достаточным запасом прочности.

Для работы заостренные кромки сепаратора подводятся под снимаемую деталь и затягиваются гайками на шпильки, чтобы зазор был минимальным. Сцепленные болты снимающего устройства помещаются в отверстие сепаратора – такая конструкция позволяет производить многообразные операции.

Удлиненные болты с соединительной гайкой позволяют удалять детали из удаленных мест.

Сепаратор и контропора могу быть дополнены одной парой захватов из стандартной серии № 10, и в этом случае мы получим стандартный съёмник № 10.

Гидравлический ходовой винт пригоден для облегчения снятия при условии сохранения резьбы.

Это устройство целесообразно для удаления при тяжелых автомобильных или промышленных работах. Подходящий гидравлический ходовой винт может быть применён дополнительно к используемому механическому съёмнику.

Сепараторы

| № | Зазор (рабочий размер) в мм | Совместимый съёмник | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 60/0 60/1 60/2 60/3 60/4 60/5 | 5-60 12-75 22-115 30-155 30-200 40-280 | В10/1+В10/1А, 62/0 В10/1А, 62/1 В10/2+В10/2А, 62/2 В10/3+В10/3А, 62/3 В10/3А, 62/4 62/5 | 0,5 0,9 1,8 4,5 6,0 15,5 |

Сепараторы с усиленной поперечной траверсой

Благодаря центральному затягивающемуся винту (дополнительной поперечине) эти сепараторы просты в обращении и быстродействующие. Две половины сепаратора сжимаются под теми деталями, которые должны быть удалены.

| № | Зазор (рабочий размер) в мм | Совместимый съёмник | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 61/0 61/1 61/2 61/3 | 5-60 12-75 22-115 30-155 | В10/1+В10/1А, 62/0 В10/1А, 62/1 В10/2+В10/2А, 62/2 В10/3+В10/3А, 62/3 | 0,9 1,2 2,7 6,3 |

Съёмники сепаратора и резьбовые переходники

Механические

| № | ↔ мм | ↕ мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В10/1 В10/1А В10/2 В10/2А В10/3 В10/3А В10/4 | 100 130 165 205 260 355 530 | 110 110 185 185 260 260 260 | 60/0, 61/0 60/1, 61/1 60/2, 61/2 60/2, 61/2 60/3, 61/3 60/3, 60/4, 61/3 60/3, 60/4, 61/3 | 0,8 0,6 2,9 3,1 6,9 7,9 11,0 |

Гидравлические

| № | ↔ мм | ↕ мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY В10/2 HY В10/2А HY В10/3 HY В10/3А HY В10/4 | 165 205 260 355 530 | 185 185 260 260 260 | 60/2, 61/2 60/2, 61/2 60/3, 61/3 60/3, 60/4, 61/3 60/3, 60/4, 61/3 | 3,6 3,8 8,4 9,4 12,3 |

Удлинители

| № | Размеры, мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV/1 ZBV/2 ZBV/3 | 100 150 150 | В10/1, В10/1А В10/2, В10/2А HY B10/2, HY B10/2A В10/3, В10/3А, В10/4 HY B10/3, HY B10/3A, HY B10/4 | 0,09 0,21 0,37 |

Резьбовые переходники

Полные наборы

Каждый набор состоит из 2-х пар резьбовых переходников для каждого типа резьбы, а также по 1 паре соединительных гаек для фиксации на болте съёмника.

| № | Резьба | Совместимые съёмники | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| AS/1 AS/2 AS/3 | М 4, М 5, М 6, М 8, М 10, М 12 М 8, М 10, М 12, М14, М16, М18 М14, М16, М18, М20, М22, М24 | В10/1, В10/1А В10/2, В10/2А В10/3, В10/3А, В10/4 | 0,36 0,70 1,00 |

Съёмники сепаратора 		62	HY 62

Для сепараторов и резьбовых переходников

Механические

| № | ↔ мм | ↕ мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62/0 62/1 62/2 62/3 62/4 62/5 | 45-110 55-140 60-215 85-295 120-350 140-435 | 110 155 200 315 305 320 | 60/0, 61/0 60/1, 61/1 60/2, 61/2 60/3, 61/3 60/4 60/5 | 0,9 1,3 2,8 6,0 8,0 14,0 |

Гидравлические

| № | ↔ мм | ↕ мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 62/2 HY 62/3 HY 62/4 HY 62/5 | 60-215 85-295 120-350 140-435 | 200 315 305 320 | 60/2, 61/2 60/3, 61/3 60/4 60/5 | 4,1 9,2 12,0 16,0 |

Удлинители

| № | Размеры, мм | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBV/1 ZBV/2 ZBV/3 | 100 150 150 | 62/0, 62/1 62/2, HY 62/2 62/3, 62/4, HY 62/3, HY 62/4 | 0,09 0,21 0,37 |

Резьбовые переходники

Полные наборы

Каждый набор состоит из одной пары резьбовых переходников

для каждого типа резьбы, а также по 1 паре соединительных

гаек для фиксации на болте съёмника.

| № | Резьба | Для использования с сепараторами | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| AS/1 AS/2 AS/3 | М 4, М 5, М 6, М 8, М 10, М 12 М 8, М 10, М 12, М14, М16, М18 М14, М16, М18, М20, М22, М24 | 62/0, 62/1 62/2 62/3 | 0,36 0,70 1,00 |

Наборы съёмников			K60

В металлическом ящике

| № | Состав комплекта | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| К 60/0 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/1 № ZBV/1 № 60/0 | 2,9 |
| К 60/1 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара – сепаратор | № В10/1А № ZBV/1 № 60/1 | 3,2 |
| К 60/2 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/2 № ZBV/2 № 60/2 | 7,5 |
| К 60/3 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/3 № ZBV/3 № 60/3 | 15,2 |
| К 60/4 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/3A № ZBV/3 № 60/4 | 19,2 |

Наборы съёмников		K61

В металлическом ящике

| № | Состав комплекта | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| К 61/0 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/1 № ZBV/1 № 61/0 | 3,3 |
| К 61/1 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара – сепаратор | № В10/1А № ZBV/1 № 61/1 | 3,8 |
| К 61/2 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/2 № ZBV/2 № 61/2 | 10,0 |
| К 61/3 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара –удлинители 1 пара - сепаратор | № В10/3 № ZBV/3 № 61/3 | 17,3 |

Наборы съёмников		К62

В металлическом ящике

| № | Состав комплекта | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| К 62/0 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – сепаратор 1 пара – удлинители | № 62/0 № 60/0 № ZBV/1 | 2,9 |
| К 62/1 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара – сепаратор 1 пара – удлинители | № 62/1 № 60/1 № ZBV/1 | 3,5 |
| К 62/2 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара - сепаратор 1 пара – удлинители | № 62/2 № 60/2 № ZBV/2 | 7,5 |
| К 62/3 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара - сепаратор 1 пара – удлинители | № 62/3 № 60/3 № ZBV/3 | 14,2 |
| К 62/4 | 1 шт. – съёмник сепаратора 1 пара - сепаратор 1 пара – удлинители | № 62/4 № 60/4 № ZBV/3 | 19,7 |

Шпильковерты и экстракторы

Шпильковерты BUKO используются для наворачивания и отворачивания шпилек с правой и левой резьбой. Эксцентрический фиксирующий диск с насечкой позволяет работать даже с короткими шпильками. Используются с применением обычных гаечных ключей, ключей с торцевыми головками и т.д.

Шпильковерты BUKO имеют широкое применение, они подвергаются специальному упрочнению, термической обработке, финишной доводочной обработке с целью увеличения срока службы.

| № | Рабочий диапазон Ø, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 71/1 71/2 71/3 | 4-13 8-19 17-28 | 0,28 0,45 0,50 |

| № | Рабочий диапазон Ø, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 74 | 4-19 | 0,40 |

Шпильковёрты  (экстракторы)	75

Подходят для самых маленьких пространств

| № | Размер Ø, мм | Привод, дюймы | Размер головки (SW), мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75/6 75/8 75/10 75/12 | 6 8 10 12 | 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" | 21 21 21 21 | 0,14 0,14 0,22 0,22 |

Набор шпильковёртов

| № | В металлической коробке, по 1шт. каждого размера |
| --- | --- |
| 75/S | 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм |

Универсальные съёмники		80

2-х захватные

Этот тип съёмника очень привлекателен благодаря его возможностям широкого использования, как для наружных, так и для внутренних работ, при простом переворачивании захватов.

Большой раствор лапок; захваты и траверса подвергнуты термическому упрочнению.

| № | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 80/1 80/1А | 10-100 10-150 | 100 100 | 0,6 0,7 |

Съёмники с фиксатором

Используются для удаления подшипников рулевого колеса, шарикоподшипников и т.д. Фиксатор (зажимное устройство) плотно сожмет захваты под деталями, которые подлежат снятию.

| № | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 83/1 83/2 83/3 | 20-70 20-100 30-150 | 85 100 150 | 1,1 1,6 3,0 |

Съёмники со специальными захватами

Специально для внутренних колец подшипника

передней оси колеса.

| № | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 83/VAG | 20-70 | 94 | 1,7 |

Съёмники сепаратора 	85

С боковой струбциной

Этот тип съёмника специально предназначен для снятия все видов шариковых подшипников, шестерен, осевых подшипников и т.п. из глухих отверстий. При зажиме струбцины, заостренные лапки захвата хорошо удерживают снимаемую заглубленную обойму подшипника ( и т.п.). Заостренная форма захватов идеальна для работы в ограниченном пространстве. Для работы в режиме универсального съёмника – захваты переворачивают.

| № | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 85/1 85/2 85/3 | 20-100 40-145 40-160 | 175 270 330 | 2,1 4,0 4,5 |

Универсальный съёмник для ступиц		100

Подходит для всего спектра ступиц до Ø 225мм. Данная конструкция подходит для универсального использования на всех выпускаемых автомобилях.

| № | Описание | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 100/3 100/4 100/5 100/Н | С 3-мя захватами С 4-мя захватами С 5-ю захватами Захват | 4,0 4,5 5,0 0,5 |

Универсальный съёмник для ступиц		135

Для всех легковых и грузовых автомобилей. Пригоден для ступиц диаметром до 250 мм. Подвижный конец части захватов предотвращает повреждения шпилек, осей и наружных частей колес. Рис. 135

| № | Описание | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 135/3 135/4 135/5 | С 3-мя захватами С 4-мя захватами С 5-ю захватами | 4,5 5,0 5,5 |

Универсальный съёмник для ступиц		140		HY 140

Большая и конструктивно наиболее мощная модель для работ, требующих значительного усилия, в то же время легка в обращении. Съём деталей осуществляется без риска их повреждения. Также поставляется модель с гидравлическим ходовым винтом (HY 140).

| № | Описание | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 140 HY140 | С центральным винтом С гидравлическим ходовым винтом | 13,5 14,9 |

Съёмник с 5-ю захватами. Каждый захват (отверстие Ø 22мм) снабжен 2-мя уменьшающимися кольцами Ø 14 и Ø 18 мм. Отверстия на захватах изменяются при изменении положения болтов. Свободное движение захватов в пределах габаритов съёмника позволяет использовать его как для небольших легковых машин, так и для грузовиков. Диапазон использования – до 425 мм. Вращение устройства крепления, а также подвижность захватов предотвращают какие-либо повреждения.

Съёмник рулевого колеса		150

Очень прочная конструкция для рулевых колонок диаметром до 60 мм. Комплектуется 5-ю съёмными внутренними кольцевыми адаптерами.

| № | ↔ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 150 | 155 | 5,1 |

Съёмник рулевого колеса		151

Регулируемые захваты как для двойного, так для тройного зажима съёмными стальными кольцами. Снабжены тремя резиновыми буферами для предотвращения повреждения колеса. Для рулевых колес с 2, 3 и 4 спицами.

| № | ↔ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 151 | С 2-мя съёмными кольцами | 2,3 |

Специальные съёмники рулевого колеса	155

Для автомобилей Opel, Ford и многих других

| № |  | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155/12 155/2 155 155/МН 155/LH | С 2-мя парами захватов для стандартных и спортивных рулевых колес С 2-мя парами захватов для стандартных рулевых колес Траверса с центральным винтом 1 пара коротких захватов 1 пара удлиненных захватов | 90 90 90 – – | 85+135 85 – 85 135 | 1,0 0,60 0,36 0,23 0,38 |

Съёмник шаровых шарниров		180

Для быстрого лёгкого удаления подшипников

из конусообразных корпусов рулевого управления

| № | Раскрытие А, мм | Ширина В, мм | Высота С, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180/2 180/3 180/4 180/5 180/6 | 18 23 29 39 46 | 37 45 55 70 90 | 37 45 60 80 100 | 0,3 0,5 1,3 2,0 2,3 |

Съёмник шаровых шарниров		181

Безопасен и прост в обращении. Используется специально для съёма пальцев шаровых шарниров при демонтаже шаровых шарниров на тягах и т.п. Пригоден для работы в ограниченном пространстве.

| № | Раскрытие А, мм | Ширина В, мм | Высота С, мм | Maкс. момент, Нм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181/1 181/3 | 20 26 | 14 21 | 43 59 | 60 80 | 0,4 0,8 |

Съёмник шаровых шарниров		183

Очень удобный, многосторонний и специально приспособленный для случаев, когда из-за ограниченности пространства невозможно использовать обычные модели.

| № | Раскрытие А, мм | Интервал регулирования С, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 183/1 | 22 | 20-50 | 0,7 |

Съёмники шаровых шарниров		185

| № | Раскрытие А, мм | Интервал регулирования С, мм | Соотношение усилий рычага | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185/1 185/2 185/4 185/1Р | 20 20 40 24 | 12-50 60-80 90 12-50 | 1:2 1:2 1:1,5 1:2 | 1,3 1,6 3,0 1,3 |

Назначение – инструмент сервисного обслуживания автомобилей Порше, всех типов.

Съёмники шаровых шарниров		187

для тяжелых грузовиков

Гидравлические 12 т

| № | Раскрытие мм | Интервал регулирования до, мм | С вилкой № | Макс. усилие, т | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187/1 187/2 187/3 | 25 32 47 | 110 110 110 | 187/G1 187/G2 187/G3 | 12 12 12 | 2,4 2,5 2,5 |

Вилка (отдельно)

| № | Раскрытие, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 187/G1 187/G2 187/G3 | 25 32 47 | 0,5 0,6 0,6 |

Использование: Выкрутить крепящую гайку из основной части. Установить нужный размер. Закрутить гайку. Установить толкатель/плунжер в рабочее положение и немного затянуть крепящей гайкой. Вставить и закручивать нажимной винт в основную часть. Гидравлика начнет работать. Выкрутите нажимной винт после использования.

Вилка разделительная		190

Клинообразная форма разделительной вилки позволяет быстро разъединять шаровые соединения, амортизаторы, рычаги соединительных тяг и т.п. Для извлечения зажатых деталей  эта удобная вилка гораздо лучше подходит, чем какие-либо съёмники шаровых. С помощью молотка вилка загоняется между частями, которые нужно разъединить.

| № | Раскрытие вилки, мм | Для шаровых шарниров, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 190/1 190/2 190/3 190/4 190/5 | 18 23 29 40 45 | 15-25 25-35 30-45 40-60 50-70 | 0,70 0,75 0,80 1,0 1,1 |

Съёмник подшипников полуоси			200

Специальный съёмник с очень длинным плечом и 3-мя регулируемыми приспособлениями для регулировки съёмника на любую длину оси.

Для нормальной работы съёмника следует установить регулируемые захваты параллельно оси и центральному винту.

| № | Диапазон ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 45-75 | 750 | 9,5 |

Съёмник полуосей			210

Необходим для удаления ступиц с 4 –5-ю болтами для таких автомашин,

как Opel, Ford и многих других. При помощи нескольких легких ударов скользящим молотком производится снятие без повреждения осей.

Приспособление со скользящим молотком может использоваться достаточно широко, когда болты и гайки могут быть закреплены на фланце.

| № | Для болтов Ø, мм | Для ступиц с окружностью, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 | до 14 | 100-150 | 4,0 |

Резаки для гаек			220

Для съёма гаек без повреждения резьбы болтов и шпилек класса прочности до 8 включительно. Во избежание вращения при закручивании передающего усилие винта держите основание резака ручными тисками.

| № | Для гаек с размером головки под ключ | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | SW, мм | резьба |  |
| 220/1 220/2 220/3 220/4 | 4-10 10-18 18-27 27-36 | до М6 до М10 до М18 до М24 | 0,1 0,2 0,4 0,6 |

Гидравлические резаки для гаек		221

Для прикипевших, неснимаемых гаек.

Резьба болта не повреждается.

Лезвие резака – упрочнено.

Форма инструмента позволяет ему работать даже в

ограниченном пространстве.

Малая затрата энергии благодаря гидравлике.

| № | Для гаек с размером головки под ключ | Maкс. момент, Нм | Maкс. усилие, т | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SW, мм | резьба, мм |  |  |  |
| 221/1 221/2 | 7-22 22-36 | М4-М14 М14-М22 | 45 50 | 5 13 | 0,7 3,8 |

Использование:

- Установить лезвие резака на гайку соответственно с болтом, с резьбой и зафиксировать его перемещающимся держателем.

- Медленно, короткими непрерывными вращениями поворачивать винт до тех пор, пока гайка не будет срезана.

- После срезания гайки винт передачи усилия должен быть возвращен в исходное положение.

- Ввернуть резак в исходное положение.

Экстрактор  шпилек			225,	Р225

Для извлечения обломанных винтов, болтов и шпилек. Просверлите отверстие в поврежденной поверхности детали, затем вставьте экстрактор и вращайте его до полного удаления обломанного болта.

| № | Для винтов Ø, мм | Для ступиц с диаметром окружности, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 225/1 225/2 225/3 225/4 225/5 225/6 225/7 225/8 225/9 | 3-6 6-8 8-11 11-14 14-18 18-24 24-33 33-45 45-52 | 1,8 2,5 3,7 5,5 7,0 10,0 13,5 18,5 25,0 | 0,003 0,005 0,012 0,025 0,045 0,095 0,175 0,295 0,560 |
| Р225/1 Р225/2 Р225/3 | набор из 5-ти экстракторов №№ 1-5 в пластмассовой коробке набор из 6-ти экстракторов №№ 1-6 в пластмассовой коробке набор из 8-ти экстракторов №№ 1-8 в пластмассовой коробке | 0,130 0,235 0,730 |

Съёмная  система

Съёмная система HY 360 может быть объединенf в модуль; части модуля могу быть взаимозаменяемыми.

Условия эксплуатации:

1. Перед началом использования, вывинтить винт усилия в исходное положение и приложить давление к поршню.

2. Установить ходовой винт по месту,  с предварительным нагружением.

3. Если общая длина гидравлического ходового винта недостаточна, используйте удлинитель ходового винта.

4. Закончив процедуру съёма, приведите винт передачи усилия в исходное состояние.

Гидравлический ходовой винт

| № | Макс. мощность | Maкс. момент, Нм | Ход, мм | Используемые съёмники | Резьба | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т | кН |  |  |  |  |  |
| HS/360 | 12 | 120 | 60 | 10 | HY360/1–HY 362/2 | UN-1 ½” х 16Gg | 1,4 |

Съёмники с гидравлическим ходовым винтом	HY 360 – HY 362/2

Удлинители для гидравлических ходовых винтов

| № | Удлинитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 360/V 50 360/V100 360/V150 | 50 мм 100 мм 150 мм | 0,14 0,34 0,55 |

2-х захватный съемник в комплекте с гидравлическим

ходовым винтом

| № | ↔ мм | ↨ мм | Удлинитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 360/1 HY 360/2 HY 360/3 HY 360/4 HY 360/5 | 50-100 70-170 70-190 100-210 130-260 | 100 150 250 200 250 | 360/V 50 360/V 100 360/V 150 360/V 150 360/V 150 | 3,0 3,2 3,7 3,9 4,2 |

3-х захватный съёмник в комплекте с гидравлическим

ходовым винтом

| № | ↔ мм | ↨ мм | Удлинитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 361/1 HY 361/2 HY 361/3 HY 361/4 HY 361/5 | 50-100 70-170 70-190 100-210 130-260 | 100 150 250 200 250 | 360/V 50 360/V 100 360/V 150 360/V 150 360/V 150 | 3,4 3,8 4,7 4,9 5,4 |

2-х захватный съёмник в комплекте с гидравлическим

ходовым винтом

| № | ↔ мм | ↨ мм | Удлинитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 362/1 | 50-215 | 225 | 360/V 150 | 6,5 |

Съёмник с соединительными штангами и гидравлическим

ходовым винтом

| № | ↔ мм | ↨ мм | Удлинитель | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 362/2 | 100-250 | 280 | 360/V 150 | 7,0 |

Внутренний экстрактор

| № | ↔ мм | ↨ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HY 362/51 | 30-180 | 140 | 2,6 |

Система съёмников с гидравлическим ходовым винтом

| № | Запасные части для системы съёмников | Для съёмника | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| HS/360 | Гидравлический ходовой винт HS/360 | 360/D1 HY 360/1-/5, HY361/1-/5, HY 362/1-/2, HY 362/51 | 1,4 |
| 360/V50 | Удлинитель гидравлического ходового винта |  | 0,15 |
| 360/V100 | Удлинитель гидравлического ходового винта |  | 0,4 |
| 360/V150 | Удлинитель гидравлического ходового винта |  | 0,6 |
| 360/А | Захват 100 мм, раскрытие 100 мм | HY 360/1, HY361/1 | 0,5 |
| 360/В | Захват 150 мм, раскрытие 170 мм | HY 360/2, HY361/2 | 0,6 |
| 360/С | Захват 250 мм, раскрытие 190 мм | HY 360/3, HY361/3 | 0,8 |
| 360/D | Захват 200 мм, раскрытие 210 мм | HY 360/4, HY361/4 | 1,0 |
| 360/Е | Захват 250 мм, раскрытие 260 мм | HY 360/5, HY361/5 | 1,0 |
| 360/TR | Поперечина для 2-х захватного съёмника с резьбой, болтами и гайками для съёмников | HY 360/1 - HY361/5 | 0,8 |
| 361/KR | Поперечина для 3-х захватного съёмника с резьбой, болтами и гайками для съёмников | HY 361/1 - HY361/5 | 0,9 |
| 360/GE | Резьбовая часть для 2-х, 3-х захватной поперечины | 360/TR, 361/KR | 0.3 |
| 360/TR | Поперечина для съемника | HY 362/1, HY362/2 | 2,6 |
| 362/А | Захваты 225 мм с гайкой и шайбой для съёмника | HY 362/1 | 0,8 |
| 362/ZB | Соединительные штанги с гайкой, шайбой и наконечником (1 пара) для съёмника | HY 362/2 | 1,0 |
| 362/ZBV | Удлинитель 250 мм | HY 362/2 | 0,8 |
| 60/2 | Сепаратор 40-115 мм, подходящий для съёмника | HY 362/2 | 2,5 |
| 60/3 | Сепаратор 35-155 мм, подходящий для съёмника | HY 362/2 | 5,2 |
| 362/51 | Внутренний экстрактор 30-180 мм для использования со съёмником HY 362/2 в комплекте с болтом, гайкой, шайбой и стягивающей поперечиной | HY 362/2 | 2,7 |

Съёмник пластиковых лопастей вентиляторов

Очень тонкие захваты позволяют проникать в ограниченные места доступа вентиляторов электромоторов и захватить втулку. Этим способом возможен безопасный ремонт «хрупких» вентиляторов.

| № |  | ↔ мм | ↕ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 904 905 | 2-х захватный 3-х захватный | 0-200 0-200 | 200 200 | 0,8 1,1 |

Стяжка  пружины

Используется для быстрой и безопасной установки и снятия всех типов обычных пружин. Простое и надёжное применение предотвращает выгибание пружины вбок в процессе работы.

Рекомендуется использовать 3 стяжки пружины одновременно, расположив их равномерно. Это позволит избежать изгиба пружины. Короткая и длинная шпилька взаимозаменяемы.

Стяжка пружины

| № | Рабочий диапазон, мм | Комплектность, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 909/1 909/2 909/3 | 200 300 400 | 2 2 2 | 0,55 0,65 0,75 |

Запасные шпильки

| № | Рабочий диапазон, мм | Комплектность, шт. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 909/1Е 909/2Е 909/3Е | 200 300 400 | 1 1 1 | 0,2 0,3 0,4 |

Порядок работы:

Пружину поместите в хомуты стяжки для пружин и захватите как можно больше витков пружины.

Закрутите винты хомутов.

Закручивайте гайки шпилек поочередно и равномерно, пока не сожмете (или не освободите) пружину.

Универсальная  стяжка  пружины

Предназначена для смены амортизаторов без разборки подвески. Страховочное полукольцо предотвращает выгибание пружины. Кованые крючки с широкими контактными поверхностями, повернутыми таким образом, чтобы обеспечить наилучший контакт с пружиной, и уплощенные - для работы с пружинами малого шага. Можно использовать с механическими гайковертами.

Применяются для ремонта подвески типа McPherson и устройства для гашения поперечных колебаний с пружинами диаметром от 110 до 180 мм.

Комплектация без крючков, покрытых пластмассой

| № | Рабочий диапазон min – max | Maкс. нагрузка | Mакс. вес пустого автомобиля, кг | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↕ мм | Ø, мм | т | кН |  |  |
| 910 | 240 | 110-180 | 3,5 | 35 | 2000 | 3,5 |

| № | Рабочий диапазон min – max | Maкс. нагрузка | Mакс. вес пустого автомобиля | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↕ мм | Ø, мм | т | кН |  |  |
| 910/К | 240 | 110-180 | 3,5 | 35 | 2000 кг | 3,5 |

Стяжка для пружин удовлетворяет техническим требованиям правил безопасности по эксплуатации технических средств (автомобилей), по данным немецкой ассоциации страхования безопасности (ZH1/454).

Порядок работы: (см. стр. 48)

Набор для авторемонтной мастерской

В металлическом чемодане

| № | Состав комплекта |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 930 | 1 пара стяжек пружин 1 съёмник для шаровых шарниров 1 съёмник полуосей 1 разделительная вилка 1 съёмник сепаратора с боковой струбциной 1 специальная монтажная лопатка 1 безынерционный молоток | 909/3 185/1 210 190/1 85/1 2120 | 16,9 |

Программа  масляных  гидравлических  съёмников

Основной  перечень

|  | Артикул № | Нагрузка, т | ↕ мм | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2- захватные | HY 960/10 HY960/15 HY960/17 | 10 15 17 | 640 640 640 | 55 55 55 |
| 3 – захватные | HY 965/10 HY965/15 HY965/17 | 10 15 17 | 350 350 350 | 56 56 56 |
| 3 – захватные | HY 971/15 HY971/17 | 15 17 | 700 700 | 57 57 |
| 3 – захватные | HY 973/15 HY973/17 | 15 17 | 750 750 | 58 58 |
| 3 – захватные | HY 975/10 HY975/15 HY975/17 | 20 30 50 | 750 750 1000 | 58 59 59 |
| 3 – захватные | HY 965/10 HY965/15 HY965/17 | 20 30 50 | 420 700 1000 | 60 60 60 |
| 3 - захватные | HY 965/10 HY965/15 HY965/17 | 20 30 50 | 500 900 1200 | 61 61 61 |

Масляные  гидравлические  съёмники

Инструкция  по  технике  безопасности

Важная информация для работы с гидравлическими съёмниками

Внимание - Всегда думайте о безопасности!

Пожалуйста, обратите внимание на содержание страницы 52 и страницы 70. Следуйте соответствующим правилам работы, приведённым в этом каталоге, и инструкциям. Соблюдайте правила безопасности. Используйте безопасную одежду, обувь, шлем, защитные очки, перчатки, безопасные брезентовые коврики и т.п.

Следуйте нормативной документации по правилам эксплуатации технических средств.

Руководство по эксплуатации:

Проверяйте целостность, отсутствие трещин, исправность съёмников и гидравлических систем перед каждым использованием.

Рассмотрите маркировку, рассмотрите рекомендации, относящиеся к величинам моментов затяжки и нагрузок. Не превышайте значения указанных величин.

Мощность комбинированного устройства зависит от самого слабого звена, например, съёмник + гидравлическая система.

Съёмники должны быть чистыми и смазанными.

Прежде чем пользоваться гидравликой, смонтируйте все части системы воедино, в соответствии с технической документацией.

Медленно подавайте гидравлическую нагрузку, проверяя изменения положения захватов, наблюдая, нет ли перекосов и смещения центра. В случае каких-либо нарушений симметрии – измените положение элементов съёмника.

Всегда следует использовать наиболее мощный съёмник: 3-х захватный съёмник, более мощный по гидравлической нагрузке, предпочтительнее 2-х захватного, т.к. у него более равномерное распределение нагрузки и снижена опасность соскальзывания.

Чрезмерный нагрев (сварочной горелкой) приводит к повреждению уплотнений (сальников) и гибких шлангов гидравлического устройства и съёмника.

Всегда используйте манометр во избежание опасности неконтролируемых перегрузок.

Объяснение обозначений:

Рабочее давление может быть 700 бар – максимально допустимое давление во всей системе.

Не превышайте данного значения.

15 т = 150 кН – показывает максимальное усилие в цилиндре.

Гидравлические  насосы

Гидравлический ручной насос:

- с манометром;

- 2-х метровым гидравлическим шлангом;

- насос односкоростной для использования с цилиндрами одностороннего действия;

- манометр стрелочного типа для наблюдения за давлением во время накачивания или за снижением давления;

- максимальное усилие приблизительно 64 кг.

Воздушно-гидравлический насос снабжен:

- манометром;

- 2-х метровым гидравлическим шлангом;

- работающий в диапазоне от 3 до 8 бар;

- односкоростной насос для использования с цилиндрами одностороннего действия;

- с внутренним предохранительным клапаном для защиты компонентов сборки.

Электрогидравлический насос снабжен:

- манометром;

- 2-х метровым гидравлическим шлангом;

- односкоростной насос для использования с цилиндрами одностороннего действия;

- двигатель: 0,2 кВт, 220/230 В, 50/60 Гц;

- клапан: двухсторонний с автоматическим отключением.

| № | HP/1 гидравлический ручной насос | HP/2 воздушно-гидравлический насос | HP/3 электро-гидравлический насос |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное давление | 700 | 700 | 700 |
| Соединительная резьба | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF |
| Объем в литрах за ход поршня | 0,262 | – | – |
| При 28 бар | – | – | 1,9 |
| При 200 бар | – | 0,8 | – |
| При 700 бар | – | 0,1 | 0,16 |
| Размеры мм. | L: 585 В: 121 Н: 165 | L: 255 В: 130 Н: 200 | L: 320 В: 195 Н: 210 |
| № фитингов цилиндра | HZ/10, HZ/15 HZ/17, HZ/20 HZ/30, HZ/50 | HZ/10, HZ/15 HZ/17, HZ/20 HZ/30, HZ/50 | HZ/10, HZ/15 HZ/17, HZ/20 HZ/30, HZ/50 |
| Масса, кг (с маслом) | 6,9 | 8,7 | 11,5 |

Гидравлические  цилиндры	HZ

- одностороннего действия, с воздушной пружиной;

- качество отвечает самым высоким требованиям.

| № | HZ/10 | HZ/15 | HZ/17 |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Гидравли-ческий цилиндр | Гидравли-ческий цилиндр | Гидравли- ческий цилиндр с ходовым винтом |
| Ход поршня | 155 | 156 | 50 |
| Тип соединительной резьбы для шланга | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| Объем цилиндра (в литрах) | 0,225 | 0,35 | 0,12 |
| Резьба втулки | 2¼”–14 UNC | М68х2 | G1”х11 |
| Высота подъёма, мм | 250 | 272 | – |
| Длина ходового винта, мм | – | – | 150 |
| Общая (max длина) | 403 | 430 | 312 |
| Совместим с гидравлическим насосом № | HP/1 HP/2 HP/3 | HP/1 HP/2 HP/3 | HP/1 HP/2 HP/3 |
| Нагрузка, т | 10 | 15 | 17 |
| Вес, кг | 4,3 | 7,0 | 5,0 |

| № | HZ/20 | HZ/30 | HZ/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | Гидравлический цилиндр | Гидравли- ческий цилиндр | Гидравлический цилиндр с ходовым винтом |
| Ход поршня | 76 | 63 | 75 |
| Тип соединительной резьбы для шланга | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| Объем цилиндра (в литрах) | 0,2 | 0,26 | 0,54 |
| Резьба втулки | 1”-8 UNC | 1¼”-7 UNC | 1⅝”х5½ UNS |
| Высота подъёма, мм | 154 | 160 | 181 |
| Длина ходового винта, мм | 670 | 790 | 975 |
| Совместим с гидравлическим насосом № | HP/1 HP/2 HP/3 | HP/1 HP/2 HP/3 | HP/1 HP/2 HP/3 |
| Нагрузка, т | 20 | 30 | 50 |
| Вес, кг | 10,6 | 16,5 | 31,5 |

Масляные  гидравлические  съёмники		HY 960

2-х захватные

- снабжены параллельными захватами, в комплекте

с цилиндром, 2-х метровым шлангом;

- возможна комплектация различными

удлинёнными захватами.

10 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 100/10 | 640 | 225 | HZ/10 Резьба 2¼” - 14 UNC Ход поршня 155 мм | HP/1 | 36,0 |

15 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 100/15 | 640 | 225 | HZ/15 Резьба М 68х2 Ход поршня 156 мм | HP/1 | 38,6 |

17 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром. | С гидравлическим насосом. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 100/17 | 640 | 225 | HZ/17 Резьба G1” х11 Ход поршня 50 мм | HP/1 | 36,6 |

Захваты для съёмника № HY 960

| № | Описание | ↕ мм | К съёмнику № | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 960/D-225 | Набор захватов | 225 | HY 960/10, /15, /17 | 2 шт. | 4,6 |
| 960/D-300 | Набор захватов | 300 | HY 960/10, HY 960/15, HY 960/17 | 2 шт. | 5,7 |
| 960/D-400 | Набор захватов | 400 | HY 960/10, HY 960/15, HY 960/17 | 2 шт. | 6,4 |
| 960/D-500 | Набор захватов | 500 | HY 960/10, HY 960/15, HY 960/17 | 2 шт. | 8,4 |

Запасные части к съёмнику № HY 960

| № | Описание | ↕ мм | К съёмнику № | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 960/TR10 | Траверса | 225 | HY 960/10 | 1 шт. | 15,0 |
| 960/TR15 | Траверса | 300 | HY 960/15 | 1 шт. | 15,0 |
| 960/TR17 | Траверса | 400 | HY 960/17 | 1 шт. | 15,0 |

Масляные  гидравлические  съёмники		HY 965

3-х захватные

- с захватами, регулируемыми в вертикальном

направлении;

- в комплекте с цилиндром, ручным насосом,

манометром и 2-метровым шлангом.

10 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 965/10 | 350 | 250 | HZ/10 Резьба 2¼” - 14 UNC Ход поршня 155 мм | HP/10 | 24,0 |

15 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 965/15 | 350 | 250 | HZ/15 Резьба М68х2 Ход поршня 156 мм | HP/1 | 27,0 |

17 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 965/17 | 350 | 250 | HZ/17 Резьба G1”х11 Ход поршня 50 мм | HP/1 | 24,7 |

Захваты для съёмника № HY 965/10, HY965/15, HY 965/17

| № | Описание | ↕ мм | К съёмнику № | Колич. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 965/Е-225 | Набор захватов | 225 | HY 965/10, /15, /17 | 3 шт. | 4,5 |
| 965/Е-300 | Набор захватов | 350 | HY 965/10, /15, /17 | 3 шт. | 5,1 |
| 965/Е-400 | Набор захватов | 400 | HY 965/10, /15, /17 | 3 шт. | 5,4 |
| 965/Е-500 | Набор захватов | 500 | HY 965/10, /15, /17 | 3 шт. | 6,0 |

Запасные части для съёмника № HY 965/10, HY965/15, HY 965/17

| № | Описание | ↕ мм | К съёмнику № | Колич. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 965/КR 10 | Траверса 3-х захватная | 225 | HY 960/10 | 1 шт. | 5,6 |
| 965/КR 15 | Траверса 3-х захватная | 300 | HY 960/15 | 1 шт. | 5,6 |
| 960/КR 17 | Траверса 3-х захватная | 400 | HY 960/17 | 1 шт. | 5,6 |

Масляные  гидравлические  съёмники		HY 971

3-х захватные

- с радиально устанавливаемыми кронштейнами;

- с параллельными захватами, диапазон захвата регулируется, в комплекте с цилиндром, ручным насосом, манометром и 2-метровым шлангом.

15 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 971/15 | 150- -700 | 200 | HZ/15 Резьба М68х2 Ход поршня 156 мм | HP/1 | 51,0 |

17 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 971/17 | 150- -700 | 200 | HZ/17 Резьба G1” х11 Ход поршня 50 мм | HP/1 | 49,0 |

Захваты для съёмника № HY 971/15, HY 971/17.

| № | Описание | ↕ мм | К съёмнику № | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 971/Е –200 | Стойка с кольцевым креплением | 200 | HY 971/10, /15, /17 | 3 шт. | 7,1 |
| 971/Е –275 | Стойка с кольцевым креплением | 275 | HY 971/10, /15, /17 | 3 шт. | 10,0 |
| 971/Е –375 | Стойка с кольцевым креплением | 375 | HY 971/10, /15, /17 | 3 шт. | 12,0 |
| 971/Е -475 | Стойка с кольцевым креплением | 475 | HY 971/10, /15, /17 | 3 шт. | 15,0 |

Запасные части для съёмника № HY971/15, HY 971/17

| № | Описание | К съёмнику № | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 971/ТR15 | Кронштейн с кольцевым креплением | HY 971/10 | 1 шт. | 9,3 |
| 971/ТR17 | Кронштейн с кольцевым креплением | HY 971/15 | 1 шт. | 9,3 |
| 971/АR | Кронштейн | HY 971/15, /17 | 1 шт. | 5,9 |

Масляные  гидравлические  съёмники		HY 973

3-х захватные

- захваты регулируются в вертикальном направлении и радиально;

- в комплекте с цилиндром, ручным насосом, манометром и 
2-метровым шлангом.

15 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY973 /15 | 750 | 475 | HZ/15 Резьба М68х2 Ход поршня 156 мм | HP/1 | 56,6 |

17 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY971 /17 | 750 | 475 | HZ/17 Резьба G1” х11 Ход поршня 50 мм | HP/1 | 54,5 |

Запасные части для съёмника № HY973/15, HY 973/17

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Колич. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 973/Е - 475 | Захват | HY 973/15, /17 | 475 | 1 шт. | 3,2 |
| 973/ТR 17 | Поперечина с кольцевым креплением | HY 973/15 |  | 1 шт. | 9,3 |
| 973/ТR 17 | Поперечина с кольцевым креплением | HY 971/17 |  | 1 шт. | 9,3 |
| 973/АR | Поперечина | HY 973/15, /17 |  | 1 шт. | 7,1 |

Масляные гидравлические съёмники		HY 975

3-х захватные

- с радиально устанавливаемыми кронштейнами;

- в комплекте с цилиндром, ручным насосом, манометром

и 2-метровым шлангом.

20 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY975 /20 | 750 | 325 | HZ/20 Ход поршня 76 мм | HP/1 | 56,6 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975/Е2-325 | Захват | HY 975/20 | 325 | 1 шт. | 3,2 |
| 975/ТR20 | Стойка с кольцевым креплением | HY 975/20 |  | 1 шт. | 12,9 |
| 975/АR20 | Кронштейн с крепежом (для захватов) | HY 975/20 |  | 1 шт. | 4,4 |

Масляные гидравлические съёмники		HY 975

3-х захватные

30 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 975/30 | 750 | 310 | HZ/30 Ход поршня 63 мм | HP/1 | 94,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Колич. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975/Е3-310 | Захват | HY 975/30 | 325 | 1 шт. | 6,2 |
| 975/ТR30 | Стойка с кольцевым креплением | HY 975/30 |  | 1 шт. | 24,8 |
| 975/АR30 | Кронштейн с крепежом (для захватов) | HY 975/30 |  | 1 шт. | 8,1 |

50 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 975/50 | 1000 | 430 | HZ/50 Ход поршня 75 мм | HP/1 | 144,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Колич. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975/Е5-430 | Захват | HY 975/50 | 430 | 1 шт. | 16,2 |
| 975/ТR50 | Стойка с кольцевым креплением | HY 975/50 |  | 1 шт. | 52,0 |
| 975/АR50 | Кронштейн с крепежом (для захватов) | HY 975/50 |  | 1 шт. | 20,1 |

Масляные  гидравлические  съёмники		HY 980

2-х захватные

- с регулируемыми в вертикальном направлении захватами;

- в комплекте с цилиндром, ручным насосом, манометром и 2-метровым шлангом.

20 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 980/20 | 420 | 280 | HZ/20 Ход поршня 76 мм | HP/1 | 31,8 |

Запасные части № HY 980/20

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980/Е2-280 | Захват | HY 980/20 | 280 | 1 шт. | 3,2 |
| 980/ТR20 | Кронштейн с крепежом (для захватов) |  |  | 1 шт. | 5,2 |

30 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 980/30 | 700 | 360 | HZ/30 Ход поршня 63 мм | HP/1 | 47,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980/Е3-360 | Захват | HY 980/30 | 360 | 1 шт. | 6,2 |
| 980/ТR30 | Кронштейн с крепежом (для захватов) |  |  | 1 шт. | 8,1 |

50 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 980/50 | 1000 | 680 | HZ/50 Ход поршня 75 мм | HP/1 | 88,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 980/Е5-680 | Захват | HY 980/50 | 680 | 1 шт. | 16,2 |
| 980/ТR50 | 2-захватный кронштейн | HY 980/50 |  | 1 шт. | 15,3 |

Масляные гидравлические съёмники		HY 985

3-х захватные

- с радиально устанавливаемыми кронштейнами;

- в комплекте с цилиндром, ручным насосом, манометром и 2-метровым шлангом.

20 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 985/20 | 500 | 280 | HZ/20 Ход поршня 76 мм | HP/1 | 36,5 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 985/Е2-280 | Захват | HY 985/20 | 280 | 1 шт. | 3,2 |
| 985/КR20 | большой кронштейн с крепежом | HY 985/20 |  | 1 шт. | 6,7 |

30 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 985/30 | 900 | 360 | HZ/30 Ход поршня 63 мм | HP/1 | 56,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 985/Е3-360 | Захват | HY 985/30 | 360 | 1 шт. | 6,2 |
| 985/КR30 | большой кронштейн с крепежом | HY 985/30 |  | 1 шт. | 10,7 |

50 т макс.	Рабочее давление 700 бар

| № | ↔ мм | ↕ мм | С гидравлическим цилиндром | С гидравлическим насосом | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY 985/50 | 1200 | 680 | HZ/50 Ход поршня 75 мм | HP/1 | 110,0 |

Запасные части

| № | Описание | К съёмнику № | ↕ мм | Количество | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 985/Е5-680 | Захват | HY 985/50 | 680 | 1 шт. | 16,2 |
| 985/КR50 | Большой кронштейн | HY 985/50 |  | 1 шт. | 21,3 |

Программа  для  авторемонта

Оглавление:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Устройство для проверки углов установки колёс. | 1010 1012, 1013 1015, 1016 1017, 1018 1019 | 64 64 65 65 65 |
| Удлинители | 1010/V 1015/E | 64 65 |
| Лопатки монтажные | 2101-2106, 2108 2111-2116 | 66 66 |
| специальные монтировки | 2120 2225 | 67 67 |
| Устройство жесткой сцепки | 3000 3010 3050-3065 | 68 68 68 |
| Держатель для устройств жесткой сцепки | 3090 | 69 |

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

Устройство для проверки углов установки колес

(для внутреннего измерения)

Простое прецизионное телескопическое устройство, состоящее из системы стальных трубок, вставленных одна в другую, с регулированием длины, посредством скольжения трубок одна в другой. Пружины поднимают наконечники к покрышкам, таким образом разница в показаниях может быть видна, как в мм., так и в дюймах, на шкале устройства. Инструмент сконструирован так, что позволяет контролировать сход-развал автомобиля, не прибегая к помощи автомастерской.

| № | Описание | Градуировка в мм и дюймах | Диапазон измерения | Пределы регулирования | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1010 | Устройство для проверки углов установки колес | мм | 100 | 820-1500 | 1,8 |
| 1010/Z | Устройство для проверки углов установки колес | дюйм | 100 | 33''-58'' | 1,8 |
| 1010/V | Удлинитель | – | – | - 2125 | 0,5 |

| № | Описание | Градуировка в мм и дюймах | Диапазон измерения | Пределы регулирования | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012 | Устройство для проверки углов установки колес | мм | 190 | 1100-1650 | 2,5 |
| 1013 | Устройство для проверки углов установки колес | дюйм | 250 | 1100-1650 | 2,6 |
| 1010/V | Удлинитель. | – | – | - 2270 | 0,5 |

Данное устройство может быть использовано для тракторов, вагонов, грузовиков и легковых автомобилей со стесненным пространством между передними колесами.

Устройство для проверки углов установки колес

(для наружных измерений)

Основные преимущества:

- Простота и достоверность замеров.

- Прочность конструкции гарантирует высокую степень точности измерений.

- Малый вес, т.к. устройство изготовлено из легких металлов.

- Регулируемые установочные штанги, подходящие для покрышек больших и малых размеров.

- Легко видимая маркировка облегчает настройку на необходимую высоту.

- Специальное измерительное устройство  компании BUKO с двойной шкалой – для грубой и точной настройки обеспечивает надёжность и абсолютную точность определения всех результатов измерений.

- Прецизионная шкала предохраняется от повреждений прочным металлическим корпусом.

- Необходимо хранить данные приборы в специальной кладовой, т.к. приборы хрупкие.

Трубчатая конструкция с хромированием.

Измерения:

Установить прибор спереди автомобиля и установить шкалу на «0», затем раздвинуть измерительные наконечники. Инструмент остается спереди автомобиля во время всей операции.

Полное руководство по эксплуатации прилагается к каждому прибору.

Устройство для проверки углов установки колес

(для наружных измерений) 							1015, 1016

Измеряемая разница колеи 0-15 мм

| № | Описание | Диапазон измерений, мм | Макс. высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015 | Устройство для проверки | 1800 | 550 | 5,0 |
| 1016 | Устройство для проверки | 2300 | 550 | 6,0 |
| 1015/F | Базовая опора (необходима для измерений на яме) |  |  | 0,4 |
| 1015/U | BUKO-измерительная головка |  |  | 0,2 |

Устройство для проверки углов установки колес

(для внутренних измерений)

Прецизионный инструмент, прочная конструкция, разработанная компанией BUKO для специальных измерений. Точность измерений 0,1 мм.

| № | Описание | Диапазон измерений, мм | Макс. высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1017 | Устройство для проверки | 1800 | 700 | 6,5 |
| 1018 | Устройство для проверки | 2300 | 700 | 7,4 |
| 1019 | Устройство для проверки | 2800 | 900 | 8,3 |
| 1015/U | BUKO измерительная головка (для замены) | 15 |  | 0,2 |
| 1019/V | BUKO измерительная головка (наконечник удлинитель) | 60 |  |  |

Эти устройства BUKO универсальны, они подходят для всех легковых автомобилей, грузовиков, фургонов, вагонов и т.д.

Преимущества 1017-1019 по сравнению с 1015-1016 – более совершенная и надежная конструкция позволяет повысить точность измерений.

Новый подвижный измерительный наконечник установлен для измерения автомобилей с выступающими осями, ступицами и т.п. Максимальная измерительная высота – 900 мм, поэтому достаточна даже для самых больших колес с проведением 2-х тестовых испытаний с одной стороны.

Устройства, имеющие 2 базовых опоры, дают возможность проводить измерения на яме.

Удлинители

Эти удлинители позволяют проводить измерения со всеми описанными выше приборами на автомобилях с увеличенной (нестандартной) колесной базой.

Подходят для устройств BUKO № 1015-1019

| № | Описание | Длина, мм | Для устройств BUKO № | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015/Е1 1015/Е2 | Удлинитель Удлинитель | 1000 1500 | 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 | 1,7 2,2 |

Лопатки  монтажные

Оба конца подвергнуты термической обработке.

Отделка: молотковый лак серебристо-серый.

|  | № | Длина | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая | 2101/1 2101/2 2101/3 2101/4 2101/5 2101/6 2101/7 | 150 200 300 400 500 600 700 | 0,10 0,12 0,38 0,60 0,70 1,20 1,40 |
| С – образный тип | 2104/3 2104/4 2104/5 2104/6 2104/7 | 300 400 500 600 700 | 0,38 0,60 0,70 1,20 1,40 |
| С изгибом | 2106/3 2106/4 2106/5 2106/6 2106/7 | 300 400 500 600 700 | 0,38 0,60 0,70 1,20 1,40 |
| Хром-ванадиевая сталь: |
| С изгибом | 2108/6 отпущенная | 600 | 1,30 | 26х13 мм |

Лопатки монтажные

Сталь хром-ванадиевая, отпущенная.

Отделка: молотковый лак серебристо серый цвет.

|  | № | длина | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямая | 2111/3 2111/4 2111/5 2111/6 | 300 400 500 600 | 0,32 0,42 0,55 0.67 |
| С изгибом | 2116/3 2116/4 2116/5 2116/6 | 300 400 500 600 | 0,32 0,42 0,55 0.67 |

Специальная  остроконечная  монтажная  лопатка	2120

Для извлечения головки цилиндра и шестеренок.

Для установки и снятия шарикоподшипников.

Для снятия приржавевших (прикипевших) деталей.

| № | Длина, мм | ٱ мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2120 | 400 | 14 | 0,55 |

Монтажная  лопатка		2130

Шиномонтаж грузовиков, легковых автомобилей, тракторов и т.д.

Кованая, термически обработанная, хромированная, высокое качество.

| № | Длина, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 2130 | 300 | 1,9 |

Монтажная  лопатка		2225

Для обслуживания тормозов барабанного типа.

| № | Длина, мм | Сечение, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2225 | 310 | 12х8 | 0,19 |

Устройство  жесткой  сцепки	3000

Для легковых автомашин

Унифицированное телескопическое устройство жесткой сцепки UNIFIT TELESCOPIC обладает следующими возможностями:

- нет проблем с буксировкой даже для новичков;

- нет толчков при остановке и начале движения;

- очень прочная, хорошо сконструированная модель;

- специальная малогабаритная конструкция;

- нет необходимости в точном и хлопотном маневрировании благодаря техническому действию с автоматическим стопором;

- универсальный крючок с затвором подходит для буксировки любых легковых автомобилей и грузовиков.

Технические характеристики:

Поверхностное хромирование обеспечивает долговечность.

Универсальный крюк с затвором изготовлен ковкой из хром-ванадиевой стали с последующей термической обработкой и упрочнением.

Высокопрочная стальная труба с напрессованной пластиковой пробкой.

Общая длина в вытянутом состоянии:	1720 мм

Упаковка:				картон с прочным пластиковым покрытием

Габаритные размеры:			665х85х32 мм

Вес:					4,2 кг

Maксимальная буксируемая масса:	2,5 т

Функционирование телескопического устройства жесткой сцепки:

- Установите обе части вместе и зафиксируйте подпружиненным болтом. Телескоп пока не выдвигайте!

- Защелкните зажимные крюки.

- Начните движение медленно и осторожно до автоматического стопорения захватов, зафиксируйте подпружиненный болт.

Унифицированная буксировочная сцепка-труба

В случае поломки автомобиля по причине отказа двигателя или тормозов буксировка тросом опасна, а то и вовсе невозможна.

При снижении тормозной способности приблизительно на 50% очень часто случается, что буксируемый автомобиль накатывается на буксирующее средство.

С унифицированной буксировочной сцепкой-трубой даже большие расстояния могут быть преодолены без какого-либо риска.

Эта прочная, легко устанавливаемая сцепка-труба, 3 компонента в разобранном состоянии упаковываются в картонную коробку с пластиковым покрытием.

Регулируемый крюк обеспечивает простую и точную установку на все шары фаркопов.

Технические характеристики:

Блестящее цинковое антикоррозионное покрытие, сверхпрочная стальная труба.

Общая длина:				1680 мм

Упаковка:				картон с пластиковым покрытием.

Габаритные размеры:			665х85х32 мм

Вес:					3,6 кг

Maкс. масса для буксировки:		2,5 т

Устройство  сцепки		3050 – 3065

для грузовиков

Устройство сцепки предназначено для грузовиков, изготовлено из стальной трубы, с двух сторон имеющих пару колец из стали ST52, изготовленных ковкой. Концы трубы и кольца приварены кольцевым швом.

| № | Общая длина, мм | Длина до центров колец, мм | Для грузовиков массой до, т | Размеры трубы (Ø х толщина) в соответствии с нормами DIN, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3060 3061 3062 3063 3064 3065 | 1900 2000 2100 2200 2350 2500 1900 2000 2100 2200 2350 2500 | 1800 1900 2000 2100 2250 2400 1800 1900 2000 2100 2250 2400 | 16 16 16 16 16 16 32 32 32 32 32 32 | 60,3х4 60,3х4 60,3х4 60,3х4 60,3х4 60,3х4 63,5х5 63,5х6 63,5х6 63,5х6 63,5х6 63,5х6 | 15,0 15,5 16,0 16,5 17,5 18,5 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,0 |

Внимание:

Во избежание отрыва, с кольцевых стяжек от трубы и во избежание ослабления и разрушения кольцевого шва данные сцепные устройства дополнительно надежно закреплены посредством крепления и объемной сваркой сцепных колец с трубой.

Прочность и жесткость крепления соответствует нормам, применяемым в оборонной промышленности.

По специальному заказу:

Кольцевые стяжки с 50-мм заглублением на длину трубы для грузовиков до 48 т, длинных автомашин.

Держатель для устройства сцепки	3090

| № | Тип материала | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 3090 | Основание 80х80 4 фиксирующих отверстия ( 8,5 мм труба держателя Ø 38х80 мм длиной с отверстием “безопасности” для пружинной заглушки 6 мм | 0,6 |

Инструкция  по  технике  безопасности

Как подобрать нужный съёмник:

- Определите цель, для которой нужен съёмник;

- Определить размеры рабочих деталей и по справочным таблицам определите габариты съёмника; т.к. безопасность прежде всего, следует выбрать съёмник наибольшего размера. 3-хзахватный съёмник лучше, чем 2-х захватный, из-за равномерности распределения нагрузки, поэтому если позволяют габариты, всегда используйте 3-х захватный съёмник.

Работа со съёмником:

Всякий раз перед работой со съёмником проверяйте его исправность и целостность ( отсутствие трещин и поломок). Если обнаружены трещины и, поломки, износ от перегрузок, или какие-либо другие неисправности – заменить неисправные части съёмника на новые.

Во время движения “шпинделя” ходового винта съёмника не используйте подачу воздуха. Соблюдайте безопасность, устанавливая съёмник, если необходимо используйте хомуты и т.п. приспособления.

Не превышайте технические данные, указанные в таблицах – нагрузки и моменты. Обращайте внимание на инструкции и рекомендации для работы с различными съёмниками, приведенными в каталоге.

Указанные нагрузки и крутящие моменты определялись в испытательных лабораториях для съёмников и съёмных устройств. Эти данные имеют усредненные значения. Трещины и прочие поломки съёмника могут привести к снижению этих величин.

Следует в случае установления превышения нагрузок сразу же прекратить работу и использовать съёмник больших размеров или другого типа.

Особенно важно обращать внимание на величины нагрузок и крутящих моментов и не превышать их при использовании гидравлических съёмников или дополнительных гидравлических прессов.

Вовремя работы со съёмником, покройте опасную зону, съёмник и снимаемую деталь брезентом в целях предохранения от несчастных случаев и повреждений.

Носите защитную одежду, обувь, шлемы, перчатки, очки и т.п.

Обращайте внимание на технические инструкции к используемому инструменту.

Вовремя и регулярно ремонтируйте съёмники и съёмные устройства. Это продлит срок их службы и поможет избежать поломок.

Ходовой винт и крестовина всегда содержаться в чистоте и быть хорошо смазаны.

Читайте страницу 52.

Значение лабораторных размеров и весов соответствуют техническим стандартам.

Параметры изменяются при разработке новых съёмников по запросам.

Таблица максимальных усилий для съемников и захватов BUCO

| Тип съемника (захвата) | Максимальное усилие, тонн |
| --- | --- |
| 38/1SP | 1 |
| 16/02, 16/02A, 16/A3, 38/1, 38/2, 38/3SP, 80/1, 80/1А | 2,5 |
| 10/1, 10/1А, 16/0, 16/0A, 16/A1 | 3,5 |
| 16/01, 16/01A, 16/A2, 17/0, 17/0A, 17/A1, 17/A, 38/3, 62/2 | 4,5 |
| 17/А, 17/01A, 62/3 | 5,5 |
| 17/1, 17/01, 17/A2 | 6 |
| 16/2, 16/2А, 16/2S, 16/2AS, 16/B1 | 6,5 |
| 10/2А, В10/2А, 17/2S, 17/2AS, 17/B1, 22/3-22/5, 62/4 | 7 |
| 10/2, B10/2, 13/2, 13/2A, 15/1 | 8 |
| 23/3-23/5 | 9,0 |
| 10/3А, В10/3А, 10/4 В10/4 | 10,0 |
| 16/3, 16/3А | 11,0 |
| 10/3, B10/3, 16/4, 62/5 | 13,0 |
| 15/2, 17/3A, 17/4, 17/5, 19, 22/6, 23/6, 24/1-27/1, 24/2-27/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 140 | 15,0 |
| 16/5 | 18,0 |