### Динамометрический инструмент

Вследствие технического прогресса требования к болтовым соединениям по способности выдерживать нагрузку непрерывно возрастают. Таким образом, использование динамометрического инструмента для контроля соединений становится абсолютно необходимым.

Изделия линейки динамометрического инструмента фирмы ВАЛЬТЕР ставят Вас в позицию состязательности с этими требованиями в любое время.

Диапазон динамометрического инструмента фирмы ВАЛЬТЕР предлагает Вам широкий выбор инструмента для различных целей.

| для штучной и серийной продукции |  | индикаторного и щелчкового типа |
| --- | --- | --- |
| для гаража и сервисной станции |  | с установочной шкалой |
| для контроля качества |  | с внешней настройкой (по поверочным приборам) |
| для исследований и разработок |  | электронного и механического типа |
| моменты затяжки от 1 Н(мм до 4500 Н(м |  | с данными памяти и прибором RS232 |
| точность измерений от ( 1% до ((4(6)% |  | с вращающимся углом измерения |
| в виде динамометрической отвёртки |  | с цветной маркировкой затягиваемого болта |
| в виде динамометрического ключа |  | динамометрические мультипликаторы |

Весь динамометрический инструмент соответствует и/или превосходит требования стандарта DIN/ISO 6789.

2615 - 2629  QL/QLE

Динамометрический ключ

Пределы измерений  0,5 – 2100 Н(м

Модели с большим диапазоном моментов

- динамометрический ключ разъединяющего действия

- точность измерения момента не хуже ( 4%

- настройка по микрометрическому винту

- с храповиком реверсивного действия

- тип QLE с трубой-удлинителем

| Код | Артикул | Тип | Пределы (Нм) измерений | Посадочный квадрат | Длина | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37081 | 2615/00 | QL 1.5N | 0.5 – 1.5 | 6.3 (1/4”) | 175 | 120 |
| 37091 | 2615/0 | QL 3N | 1 – 3 | 6.3 (1/4”) | 175 | 120 |
| 38001 | 2615 | QL 6N | 2 – 6 | 6.3 (1/4”) | 175 | 130 |
| 38011 | 2616 | QL 12N | 4 – 12 | 6.3 (1/4”) | 185 | 190 |
| 38020 | 2617/0 | QL/2 25N | 5 – 25 | 6.3 (1/4”) | 220 | 240 |
| 38021 | 2617 | QL 25N | 5 – 25 | 10 (3/8”) | 220 | 240 |
| 38031 | 2618 | QL 50N | 10 – 50 | 10 (3/8”) | 250 | 420 |
| 38041 | 2619 | QL 100N | 20 – 100 | 12.5 (1/2”) | 330 | 680 |
| 38044 | 2614 | QL 140N | 40 – 140 | 12.5 (1/2”) | 390 | 780 |
| 38051 | 2620 | QL 200N | 40 – 200 | 12.5 (1/2”) | 475 | 1400 |
| 38060 | 2621/0 | QL/2 280N | 40 – 280 | 12.5 (1/2”) | 675 | 2300 |
| 38061 | 2621 | QL 280N | 40 – 280 | 20 (3/4”) | 675 | 2300 |
| 38071 | 2622 | QL 420N | 60 – 420 | 20 (3/4”) | 975 | 3900 |
| 38076 | 2623/0 | QLE 550N | 100 – 550 | 20 (3/4”) | 1192 (832) | 5200 |
| 38081 | 2623/1 | QLE 750N | 100 – 750 | 20 (3/4”) | 1365 (884) | 7100 |
| 38097 | 2624/00 | QLE/2 1000N | 100 – 1000 | 20 (3/4”) | 1537 (937) | 9200 |
| 38098 | 2624/0 | QLE 1000N | 100 – 1000 | 25 (1“) | 1537 (937) | 9200 |
| 38101 | 2624/1 | QLE 1400N | 200 – 1400 | 25 (1“) | 1794 (1064) | 13.2 кг |
| 38191 | 2629 | QLE 2100N | 500 - 2100 | 25 (1“) | 1959 (1160) | 21кг |

2391 TQW

Динамометрический ключ  Torquik W

Пределы измерений  10 – 300 Н(м

Спроектирован для использования в условиях цеха (мастерской)

- динамометрический ключ разъединяющего действия

- работа при вращении по часовой и против часовой стрелки

- точность измерения момента не хуже ( 4%

- двойная шкала: Н(м / фут(фунт

- храповик реверсивного действия

| Код | Артикул | Тип | Пределы (Нм) измерений | Посадочный квадрат | Длина | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34081 | 2391/60А | TQW/2 60N | 10 – 60 | 12.5 (1/2”) | 380 | 800 |
| 34091 | 2391/60 | TQW 60N | 10 – 60 | 10 (3/8”) | 380 | 800 |
| 34101 | 2391/130 | TQW 130N | 30 – 130 | 12.5 (1/2”) | 470 | 1100 |
| 34111 | 2391/300 | TQW 300N | 40 - 220 | 12.5 (1/2”) | 540 | 1200 |

2393 - 2394  TQR

Динамометрический ключ  Torquik R

Пределы измерений  5 – 800 Н(м

Спроектирован для использования в промышленности и в условиях цеха (мастерской)

- динамометрический ключ с сигнализатором

- эргономичная рукоятка

- и работа при вращении по часовой против часовой стрелки

- точность измерения момента не хуже ( 4%

- двойная шкала: Н(м / фут(фунт

- тип 2393 с храповиком реверсивного действия

- тип 2394 с храповиком, реверс включается нажатием кнопки.

| Код | Артикул | Тип | Пределы (Нм) измерений | Посадочный квадрат | Длина | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19931 | 2393/50 | TQR* 50N | 5 – 50 | 12.5 (1/2”) | 365 | 850 |
| 79941 | 2393/100 | TQR* 100N | 20 – 100 | 12.5 (1/2”) | 460 | 1100 |
| 79951 | 2393/220 | TQR* 220N | 20 – 220 | 12.5 (1/2”) | 530 | 1250 |
| 34121 | 2394/1 | TQR 500N | 100 – 500 | 20 (3/4”) | 800 | 3300 |
| 34131 | 2394/2 | TQR 800N | 160 - 800 | 20 (3/4”) | 1000 | 4500 |

2389  TQV

Динамометрический ключ Torquik V

Пределы измерений  5 – 220 Н(м

Спроектирован для широкого спектра действий

- динамометрический ключ с сигнализатором

- работа со съёмными головками (размеры 9х12, 14х18)

- эргономичная рукоятка

- работа при вращении по часовой и против часовой стрелки

- точность измерения момента не хуже ( 4%

- двойная шкала: Н(м / фут(фунт

| Код | Артикул | Тип | Пределы (Нм) измерений | Посадочный квадрат | Длина | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80111 | 2389/50 | TQV 50N | 5 – 50 | 9 x 12 | 330 | 725 |
| 80131 | 2389/100 | TQV 100N | 20 – 100 | 9 x 12 | 425 | 970 |
| 80151 | 2389/220 | TQV 220N | 40 - 220 | 14 x 18 | 500 | 1150 |

# Дополнительные инструменты и приспособления для динамометрических ключей

# Вставка-храповик с

реверсивным действием

9х12

| Код | Артикул | Посадочный квадрат | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80201 | 2375/1 | 6.3 (1/4”) | 76 |
| 80211 | 2375/2 | 10 (3/8”) | 155 |
| 80221 | 2375/3 | 12.5 (1/2”) | 168 |

14х18

| Код | Артикул | Посадочный квадрат | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80271 | 2376/3 | 12.5 (1/2”) | 278 |
| 80281 | 2376/4 | 20 (3/4”) | 660 |

# Головка-вставка с

# заменяемым приводом

# квадратного сечения

9х12

| Код | Артикул | Посадочный квадрат | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80301 | 2377/1 | 6.3 (1/4”) | 67 |
| 80311 | 2377/2 | 10 (3/8”) | 70 |
| 80321 | 2377/3 | 12.5 (1/2”) | 80 |

14х18

| Код | Артикул | Посадочный квадрат | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80371 | 2378/3 | 12.5 (1/2”) | 200 |
| 80381 | 2378/4 | 20 (3/4”) | 390 |

# Съёмный храповик с

# открытым кольцом

9х12

| Код | Артикул | Размер SW, мм | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80200 | 2373/0 | 8 | 54 |
| 80196 | 2373/1 | 9 | 54 |
| 80197 | 2373/2 | 10 | 54 |
| 80198 | 2373/3 | 11 | 54 |
| 80199 | 2373/4 | 12 | 54 |
| 80203 | 2373/5 | 12 | 250 |
| 80204 | 2373/6 | 13 | 250 |
| 80205 | 2373/7 | 14 | 250 |
| 80206 | 2373/8 | 15 | 250 |
| 80207 | 2373/9 | 16 | 250 |
| 80208 | 2373/10 | 17 | 250 |
| 80210 | 2373/19 | 18 | 250 |
| 80209 | 2373/19 | 19 | 250 |

14х18

| Код | Артикул | Размер SW, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 80217 | 2373/11 | 17 | 76 |
| 80218 | 2373/12 | 18 | 76 |
| 80219 | 2373/13 | 19 | 76 |
| 80220 | 2373/14 | 20 | 76 |
| 80223 | 2373/15 | 21 | 76 |
| 80224 | 2373/16 | 22 | 76 |
| 80229 | 2373/24 | 24 | 76 |

Вставка-держатель битов

(под шестигранник)

9х12

| Код | Артикул | Размер SW, мм | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80391 | 2373/0 | 6.3 (1/4”) | 40 |
| 80401 | 2379/1 | 8 (5/16”) | 40 |

14х18

| Код | Артикул | Размер SW, мм | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80411 | 2379/2 | 8 (5/16”) | 100 |

# Съёмный ключ

# рожкового типа

9х12

| Код | Артикул | Размер, мм | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 80521 | 2380/ | 7 | 35 |
| 80531 | 2380/ | 8 | 35 |
| 80541 | 2380/ | 9 | 35 |
| 80551 | 2380/ | 10 | 40 |
| 80561 | 2380/ | 11 | 40 |
| 80571 | 2380/ | 12 | 40 |
| 80581 | 2380/ | 13 | 40 |
| 80591 | 2380/ | 14 | 40 |
| 80601 | 2380/ | 15 | 40 |
| 80611 | 2380/ | 16 | 45 |
| 80621 | 2380/ | 17 | 50 |
| 80631 | 2380/ | 18 | 60 |
| 80641 | 2380/ | 19 | 60 |
| 80799 | 2380/ | 1/4" | 30 |
| 80800 | 2380/ | 5/16" | 30 |
| 80801 | 2380/ | 3/8" | 30 |
| 80811 | 2380/ | 7/16" | 30 |
| 80821 | 2380/ | 1/2" | 30 |
| 80831 | 2380/ | 9/16" | 40 |
| 80841 | 2380/ | 5/8" | 45 |
| 80851 | 2380/ | 11/16" | 50 |
| 80861 | 2380/ | 3/4" | 50 |

14х18

| Код | Артикул | Размер, мм | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| 81081 | 2381/13 | 13 | 120 |
| 81091 | 2381/14 | 14 | 120 |
| 81101 | 2381/15 | 15 | 120 |
| 81111 | 2381/16 | 16 | 125 |
| 81121 | 2381/17 | 17 | 130 |
| 81131 | 2381/18 | 18 | 130 |
| 81141 | 2381/19 | 19 | 130 |
| 81161 | 2381/21 | 21 | 155 |
| 81171 | 2381/22 | 22 | 155 |
| 81191 | 2381/24 | 24 | 170 |
| 81221 | 2381/27 | 27 | 185 |
| 81251 | 2381/30 | 30 | 220 |
| 81261 | 2381/32 | 32 | 220 |
| 81311 | 2381/33 | 7/16" | 120 |
| 81321 | 2381/34 | 1/2" | 120 |
| 81331 | 2381/35 | 9/16" | 120 |
| 81332 | 2381/36 | 5/8" | 120 |
| 81369 | 2381/37 | 11/16" | 155 |
| 81370 | 2381/38 | 3/4" | 155 |
| 81371 | 2381/39 | 13/16" | 155 |
| 81381 | 2381/40 | 7/8" | 155 |
| 81391 | 2381/41 | 15/16" | 170 |
| 81401 | 2381/42 | 1" | 195 |

Динамометрические мультипликаторы

[множители, увеличители передаваемого момента]

Области применения:

| стальные конструкции |  | химическая промышленность |
| --- | --- | --- |
| машиностроительное оборудование |  | горнорудная промышленность |
| судостроение и сервис |  | нефтедобыча |
| конструкции/механизмы |  | оффшорное строительство |
| сельскохозяйственная техника |  | техника общего назначения |
| энергетика |  | промышленность пластмасс |

Преимущества:

- высокие передаваемые моменты (до 17.000 Н(м);

- высокая точность (( 5%);

- работа с высоким КПД (модель KWEN);

- может быть использована без подвода энергии (модели KWN, KWNSR, KW 4);

- безопасность работы (заменяет большие ударные ключи);

- гибкость/взаимозаменяемость в работе (применяются различные стопоры обратного действия, специально спроектированные приспособления *);

- компактная конструкция;

- малый вес.

Типы инструмента:

| KWN | – ручной динамометрический мультипликатор со сменным стопором обратного действия |
| --- | --- |
| KWNSR | – ручной динамометрический мультипликатор |
| KW 4 | – мультипликатор с малым передаточным числом |
| KWEN | – электрический динамометрический мультипликатор с предварительно устанавливаемым моментом |
| KW-специальный | – специально спроектированные динамометрические мультипликаторы по запросам потребителей |

Мультипликаторы компактной формы

Передаваемые моменты от 600 до 17000  Н(м

На крупногабаритных или трудно перемещаемых конструкциях с болтовыми соединениями динамометрический мультипликатор KWN является альтернативным решением для энерго- и времясберегающих работ:

- заменяет длинные рычаги и ударные ключи;

- компактная конструкция пригодна для использования в стеснённых местах;

- ручное использование, не требующее подвода энергии;

- высокая точность в передаче крутящего момента (( 5%);

- возможна поставка различных стопоров обратного действия;

- защита болтовых соединений от повреждений;

- невысокая стоимость;

- малый вес;

- простота обслуживания.

Конструктивные особенности:

- применение планетарных шестерён (1, 2 или 3 ступени);

- специальные упрочнённые шестерни;

- постоянного действия внутренняя смазка;

- подшипники скольжения на подводящем и передающем усилия посадочных квадратах;

- защита от перегрузки;

- противолюфтовое устройство (RS) (модель KWN);

- взаимозаменяемые подводящие посадочные квадраты;

- корпус никелированный/фосфатированный.

Противолюфтовое устройство:

Мультипликатор KWN 2400 и все инструменты большего размера оснащены противолюфтовым устройством (RS). Это устройство предназначено для:

- сохранения "натяжки" собранного соединения путём предварительного затягивания;

- предотвращения затягивающего инструмента от резкой отдачи при отвинчивании (работает безопасно!).

Срезающая система:

С целью защиты системы шестерён от перегрузки все мультипликаторы KWN снабжены контролирующей системой среза.

Срезанные шпильки могут быть легко заменены работающим на рабочем месте.

100-16000 Н(м

2500 KWN

Динамометрические мультипликаторы

Поставляется с индикатором обратного действия с градуировкой

| Идент. | Арт. | Передаточное число | Н(м | ( | ( | Противо | Н, | (, | Вес, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № | * : * | max | мм (дюймы) | мм (дюймы) | люфт | мм | мм | кг |
| 35001 | KWN600 | 1 : 3,5 | 600 | 12,5 (½") | 20 (¾") | – | 97 | 65 | 1,4 |
| 35021 | KWN1350 | 1 : 3,5 | 1350 | 20 (¾") | 25 (1") | – | 162 | 90 | 3,5 |
| 35031 | KWN2400 | 1 : 12 | 2400 | 12,5 (½") | 25 (1") | X | 221 | 90 | 5,5 |
| 35041 | KWN3500 | 1 : 12 | 3500 | 20 (¾") | 25 (1") | X | 222 | 90 | 5,5 |
| 35061 | KWN5000 | 1 : 15 | 5000 | 20 (¾") | 40 (1½") | X | 240 | 114 | 6,5 |
| 35081 | KWN8000 | 1 : 40 | 8000 | 20 (¾") | 40 (1½") | X | 270 | 130 | 13,0 |
| 35101 | KWN12000 | 1 : 50 | 12000 | 20 (¾") | 40 (1½") | X | 270 | 148 | 14,5 |
| 35111 | KWN16000 | 1 : 65 | 16000 | 20 (¾") | 40 (2½") | X | 270 | 210 | 25 |

100-3500 Н(м

2500 KWNSR

Динамометрические мультипликаторы

со встроенным стопором обратного действия

| Идент. | Арт. | Передаточное число | Н(м | ( | ( | Противо | Н, | L, | (, | Вес, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № | * : * | max | мм (дюймы) | мм (дюймы) | люфт | мм | мм | мм | кг |
| 36324 | KWN600SR | 1 : 3,5 | 600 | 12,5 (½") | 20 (¾") | – | 87 | 150 | 65 | 1,5 |
| 36344 | KWN1350SR | 1 : 3,5 | 1350 | 20 (¾") | 25 (1") | – | 97 | 235 | 90 | 3,5 |
| 36335 | KWN2400SR | 1 : 12 | 2400 | 12,5 (½") | 25 (1") | X | 167 | 235 | 90 | 5,0 |
| 36338 | KWN3500SR | 1 : 12 | 3500 | 20 (¾") | 25 (1") | X | 167 | 270 | 90 | 5,0 |

Поставка мультипликаторов KWN600 ( KWN3500 – в кейсе.

Поставка мультипликаторов KWN5000 ( KWN16000 – в кожаной сумке.

300-17000 Н(м

KW 4

Динамометрические мультипликаторы с

малым передаточным числом

| Идент. | Арт. | Передаточное число | Н(м | ( | ( | Н, | (, | Вес, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № | * : * | max | мм (дюймы) | мм (дюймы) | мм | мм | кг |
| 31071 | KW 750 LW | 1 : 3,6 | 1750 | 12,5 (½") | 20 (¾") | 58 | 89 | 2,6 |
| 31101 | KW 860 LW | 1 : 3,6 | 1750 | 20 (¾") | 20 (¾") | 67 | 89 | 2,7 |
| 31111 | KW 1000 RS * | 1 : 3,6 | 2750 | 20 (¾") | 25 (1") | 95 | 95 | 6,35 |
| 31121 | KW 1000 TP | 1 : 3,6 | 2750 | 20 (¾") | 25 (1") | 81 | 95 | 6,35 |
| 31141 | KW 1500 TD | 1 : 3,9 | 5500 | 40 (1") | 40 (1½") | 102 | 134 | 14,0 |
| 31161 | KW 2000 TD | 1 : 4,2 | 11000 | 40 (1") | 40 (1½") | 146 | 165 | 21,0 |
| 31181 | KW 2500 TD | 1 : 5,5 | 17000 | 40 (1") | 63 (2½") | 118 | 216 | 33,0 |

* включает противолюфтовое устройство